Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(внесение изменений)

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Поспеловского сельского поселения в системе расселения Елабужского муниципального района	10

2.2. Социально-экономический потенциал территории	12

2.2.1. Характеристика земельного фонда	12

2.2.2.  Демографический потенциал	13

2.2.5. Производственные территории	14

2.2.6. Агропромышленный комплекс	14

2.2.7. Лесной комплекс	15

2.2.8. Жилищный фонд и жилищное строительство	16

2.2.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	17

2.3. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	21

2.4. Историко-культурное наследие	21

2.4.1 Объекты культурного наследия на территории  Поспеловского сельского поселения	21

2.5. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	23

2.6.	Инженерная инфраструктура	27

2.6.1.	Водоснабжение	27

2.6.2.	Водоотведение	27

2.6.3.	Инфраструктура обращения с отходами	28

2.6.5	Теплоснабжение	29

2.6.6	Газоснабжение	29

3.6.6. Электроснабжение	29

3.6.7. Слаботочные сети	30

2.7.	Инженерная подготовка территории	31

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	35

3.1. Прогноз численности населения	35

3.2. Экономическое развитие	36

3.2.1. Развитие промышленного производства	36

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса	37

3.2.4. Развитие лесного комплекса	41

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	41

3.4. Развитие системы обслуживания населения	47

3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	62

3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	65

3.7. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов Поспеловского сельского поселения	71

3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	73

3.8.1. Водоснабжение	73

3.8.2.	Водоотведение	75

3.8.3.	Инфраструктура обращения с отходами	79

3.8.4.	Теплоснабжение	82

3.8.5.	Газоснабжение	86

3.8.6.	Электроснабжение	88

3.8.7 Слаботочные сети	91

3.9.	Мероприятия инженерной защиты от опасных природных процессов	91

3.10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	97

3.10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне	98

3.10.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	101

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	150

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	155

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	158

ПРИЛОЖЕНИЕ	164

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании Постановления Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан о разработке проекта внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района от 13.02.2018 г. №175, в соответствии с заданием на проектирование.

Изменения вносятся в проект генерального плана, утвержденного Решением Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан» от 06.02.2018г. №116.

Заказчиком на разработку проекта внесения изменений в генеральный план является Исполнительный комитет Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

Целью работы является внесение изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан в части размещение карьера  и придорожного сервиса, а так же перевода земельных участков с кадастровыми номерами 16:18:250101:211, 16:18:250101:212, 16:18:110501:1155 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

В соответствии с ст. 23 п. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации генеральный план дополнен обязательным приложением, которое содержит сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав Поспеловского сельского поселения и содержит графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта внесения изменений в генеральный план – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения проекта внесения изменений в генеральный план – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации проекта внесения изменений в генеральный план.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения проекта внесения изменений в генеральный план, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений его комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положения проекта внесения изменений в генеральный план.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 15.08.2017 г. № 577);

- Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2017 году;

- Генерального плана Поспеловского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан» от 06.02.2018г. №116;

- Официальных данных, представленных администрацией Елабужского муниципального района и Поспеловского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Поспеловского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Поспеловского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Поспеловского сельского поселения в системе расселения Елабужского муниципального района

Граница Поспеловского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2008 г., 22 мая 2010 г., 30 декабря 2014 г.).

В состав Поспеловского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Поспелово (административный центр), село Мальцево и поселок Луговой.

Поселение расположено на северо–востоке Республики Татарстан, в восточной части Елабужского муниципального района. Поспеловское сельское поселение граничит на севере с Татарско-Челнинским сельским поселением, на северо-востоке с Тихоновским сельским поселением Менделеевского муниципального района, на востоке, юго-востоке, юге, юго-западе, западе и северо-западе с муниципальным образованием ГП «г.Елабуга», на северо-западе с Бехтеревским сельским поселением Елабужского муниципального района.

Общая площадь Поспеловского сельского поселения составляет 5266,9 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 351,4 га, из них: с.Поспелово – 125,9 га, с.Мальцево – 166,1 га и п.Луговой – 59,4 га.

В Поспеловсокм сельском поселении имеются следующие общественные объекты: детский сад, средняя общеобразовательная школа, два фельдшерско-акушерских пункта, многофункциональный центр, сельский клуб, библиотека, отделение почтовой связи и объекты торговли.

Так же на территории сельского поселения действуют объекты нефтедобычи, база минеральных удобрений ООО «Дорожник», карьеры нерудных полезных ископаемых (месторождения Салтыковское и Поспеловское I), производственно-строительные базы (ИП Гайнуллин, ИП Кучин), сельскохозяйственные объекты (животноводческие фермы КФХ Сагорин, КФХ Тимергалиев, птицеводческая ферма КФХ Заманов, сельскохозяйственные склады, машинно-тракторный парк).

Транспортная связь Поспеловского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан, и регионами России в настоящее время осуществляется через региональные и федеральные автомобильные дороги.

В северо-западной части поселения проходит автомобильная дорога федерального значения ««М-7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь», с северо-запада на юго-восток поселение пересекает автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга».

В восточной части поселения с востока на запад проходит автомобильная дорога регионального значения «М-7 «Волга» - Бизяки», в южной части поселения до с.Мальцево подходит автомобильная дорога регионального значения «Подъезд к с.Мальцево», в западной части поселения проходит дорога регионального значения «Подъезд к г.Елабуга», к восточной части с.Поспелово подходит дорога регионального значения «Подъезд к с.Поспелово».

Также по территории поселения проходят автомобильные дороги местного значения: «Подъезд к п.Луговой», «Подъезд к СНТ «Святой Ключ», «Подъезд к зернотоку у с.Поспелово», «Подъезд к с.Поспелово с западной стороны», «Подъезд к с.о. «Ананьино», «Мальцево – Луговой».

Роль в системе расселения

Территориальная организация Поспеловского сельского поселения является частью системы расселения Елабужского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Елабужский муниципальный район входит в группу районов с  наивысшим показателем потенциала  развития системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г.Елабуга.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2016г. средняя плотность Поспеловского сельского поселения составила 15,2 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Елабужского муниципального района Поспеловское сельское поселение входит в группу поселений со средним показателем  плотности населения.

На территории Поспеловского сельского поселения население, с общей численностью 802 человека, проживает на территории трех населенных пунктов: с.Поспелово – центр поселения, с.Мальцево и п.Луговой  – рядовые населенные пункты.

Система расселения Поспеловского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Поспелово с общей численностью населения 595 человек, где размещены административные функции, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают с.Мальцево с общей численностью населения 183 человека и п.Луговой с общей численностью населения 24 человек. В п.Луговой полностью отсутствуют производственные предприятия и объекты социального обслуживания.

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь сельского поселения составляет 5266,9 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 233,3 га, что составляет около 4,4% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Поспеловского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Поспеловского сельского поселения ориентировочно 233,3 га общей площади земель в федеральной собственности.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Поспеловского сельского поселения не имеется.

### 2.2.2.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Поспеловского сельского поселения, на начало 2016г. численность населения составила 802 человека.

Демографическая структура Поспеловского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Демографическая структура и движение населения Поспеловского  сельского поселения на начало 2016 года

| Показатели | с.Поспелово | с.Мальцево | п.Луговой | Всего по Поспеловскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 595 | 183 | 24 | 802 |
| Детского возраста: | 112 | 24 | 1 | 137 |
| До 1 года | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 1-6лет | 42 | 14 | 1 | 57 |
| 7-15 лет | 61 | 8 | 0 | 69 |
| Трудоспособного возраста | 340 | 104 | 13 | 457 |
| 16-17 лет | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 18-54 для женщин | 140 | 38 | 5 | 183 |
| 18-59 для мужчин | 192 | 61 | 7 | 260 |
| Старше трудоспособного возраста | 143 | 55 | 10 | 208 |
| Общий прирост населения | 12 | 20 | -1 | 31 |
| Естественный | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Родилось | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Умерло | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Механический | 9 | 19 | -1 | 27 |
| Прибыло | 24 | 20 | 0 | 44 |
| Выбыло | 15 | 1 | 1 | 17 |

Самым крупным населенным пунктом поселения является п.Поспелово, где проживает большая часть населения – 74,2%. В п.Луговой проживает лишь 24 человека.

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Поспеловском сельском поселении (457 человек) выше населения нетрудоспособного возраста (208 человек), что определенно является положительной тенденцией.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2016 года рождаемость в поселении преобладает над смертностью. Как следствие, естественный прирост населения имеет положительные значения.

Миграционный прирост населения имеет так же положительное значение, число прибытий преобладает над числом выбытия населения в Поспеловском сельском поселении.

### 2.2.5. Производственные территории

Из объектов промышленного производства на территории Поспеловского  сельского поселения функционируют ООО «Дорожник» (склад минеральных удобрений), ООО «Химпромагро» (Салтыковский карьер известняка), ООО «Химпромагро» (дробилка) в северо-восточной части поселения, ООО «Елабужская керамика» (карьер песка) в центральной части поселения, производственно-строительная база ИП «Кучин» и производственно-строительная база ИП «Гайнуллин» возле с.Поспелово.

Так же на территории поселения действуют объекты нефтедобычи. Нефтедобыча ведется по всей территории сельского поселения в границах Комаровского и Первомайского месторождений нефти. Нефтяные скважины, в основном, сосредоточены в северной и юго-восточной частях поселения.

Возле с.Поспелово находится недействующий асфальтобетонный завод.

### 2.2.6. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводство и животноводство.

Основная сельскохозяйственная специализация Поспеловского сельского поселения зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

На территории Поспеловского сельского поселения действуют сельскохозяйственные объекты:

- птицеферма КФХ «Заманов» в западной части поселения;

- машинно-тракторный парк возле с.Поспелово;

- животноводческая ферма КФХ «Сагорин» в с.Поспелово;

- овощехранилище в с.Поспелово;

- зерносушилка в с.Поспелово;

- животноводческая ферма КФХ «Тимергалеев» юго-восточнее с.Поспелово.

На сегодняшний день на территории Поспеловского сельского поселения имеются недействующие сельскохозяйственные объекты – зерносклад в с.Поспелово.

### 2.2.7. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Поспеловского сельского поселения занимает площадь 233,3 га, что составляет 4,4% от всей площади сельского поселения.

На территории Поспеловского сельского поселения расположены леса ГКУ «Елабужского лесничества» Менделеевского участкового лесничества.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Земли лесного фонда на территории Поспеловского сельского поселения представлены защитными лесами – лесами, выполняющими функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

Лесопромышленный комплекс

Вблизи с.Поспелово расположены производственно-строительные базы ИП «Кучин» и ИП «Гайнуллин», на которых эксплуатируются пилорамы, осуществляется хранение древесных строительных материалов.

### 2.2.8. Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2016г. объем жилищного фонда Поспеловского сельского поселения составляет 33,92 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилой фонд Поспеловского сельского поселения представлен многоквартирной и индивидуальной застройкой.

Таблица 2.2.2

Характеристика существующего жилого фонда Поспеловского сельского поселения

| Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилой фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
| Поспеловское СП, в том числе: | 42,3 | 33,92 |
| с.Поспелово | 23,2 | 13,82 |
| с.Мальцево | 103,4 | 18,93 |
| п.Луговой | 48,8 | 1,17 |

Многоквартирная жилая застройка представлена 2-х, 3-х этажными жилыми домами общей площадью 4972,8 кв.м в с.Поспелово.

Таблица 2.2.3

Характеристика многоквартирной жилой застройки Поспеловского сельского поселения на  начало 2016г.

| № п/п | Наименование и адрес | Этажность | Количество квартир | Общая площадь квартир, кв.м. | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Поспелово |
| 1 | ул.Лесная | 2 | 32 | 1588,4 | 1971 |
| 2 | ул.Лесная | 2 | 16 | 807,3 | 1976 |
| 3 | ул.Лесная | 2 | 16 | 777,4 | 1978 |
| 4 | ул.Лесная | 2 | 18 | 936,4 | 1980 |
| 5 | ул.Лесная | 3 | 12 | 863,3 | 1990 |
| Итого |  | 94 | 4972,8 |  |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Поспеловскому сельскому поселению на начало 2016 года приходится 42,3 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что выше среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 29,1 кв.м общей площади жилья на человека.

Завышенный показатель жилищной обеспеченности Поспеловского сельского поселения связан с тем, что на балансе РГУП БТИ находится весь жилищный фонд, в том числе без постоянного проживающего населения, тогда как часть жилых домов в населенных пунктах используется под второе жилье жителями г.Елабуга или являются заброшенными.

За последние 5 лет в Поспеловском сельском поселении введено в эксплуатацию 45 индивидуальных жилых домов, средний размер дома составил 110 кв.м.

Так же следует отметить, что на сегодняшний день в южной части с.Мальцево имеются территории общей площадью 48,63 га, отведенные под индивидуальное жилищное строительство, а также 24,31 га в северо-западной части п.Луговой.

### 2.2.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Общеобразовательные организации

В настоящее время в Поспеловском сельском поселении (в с.Поспелово) имеется 1 детский сад проектной вместимостью 25 мест. Численность детей, посещающих детский сад, составляет 40 человек (70,2% от общей численности детей 1-6 лет Поспеловского сельского поселения). Следовательно, детский сад заполнен на 160% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 52% от нормативной потребности.

В настоящее время в с.Поспелово функционирует средняя общеобразовательная школа проектной мощностью 192 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 87 человек, следовательно школа заполнена на 45% от проектной вместимости.

Село Мальцево располагается вне нормативного радиуса пешеходной доступности дошкольных и общеобразовательных учреждений. Для детей данного населенного пункта в поселении организована доставка школьным автобусом.

Организации дополнительного образования детей

В настоящее время при школе с.Поспелово функционируют кружки детского творчества на 105 мест. Обеспеченность организациями дополнительного образования детей составляет 105% от нормативной потребности населения.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Медицинское обслуживание населения Поспеловского сельского поселения осуществляют два фельдшерско-акушерских пункта: в с.Поспелово проектной мощностью 16 посещений в смену и в с.Мальцево проектной мощностью 22 посещений в смену. Обеспеченность населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями составляет 261%.

Культурно - досуговые учреждения

В Поспеловском сельском поселении (в с.Поспелово) действует многофункциональный центр со зрительным залом проектной вместимостью 179 мест, в с.Мальцево функционирует сельский клуб проектной вместимостью 50 мест. Обеспеченность населения клубными учреждениями составляет 127% от нормативной потребности.

Нормативная потребность в библиотеках населения Поспеловского сельского поселения составляет 6,4 тыс.экземпляров книжного фонда. В настоящее время в с.Поспелово, в здании многофункционального центра действует библиотека мощностью 9,0 тыс.экземпляров книжного фонда. Обеспеченность населения библиотеками составляет 140% от нормативной потребности.

Объекты физической культуры и спорта

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 281 кв.м площади спортивного пола. В Поспеловском сельском поселении имеется спортивный зал площадью 151,6 кв.м и тренажерный зал площадью 18,1 кв.м, находящиеся в общеобразовательной школе с.Поспелово. Обеспеченность для поселения составляет 60% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

В Поспеловском сельском поселении (в с.Поспелово) при средней общеобразовательной школе имеется хоккейная коробка площадью 450 кв.м, универсальная спортивная площадка площадью 162 кв.м, что обеспечивает нормативные потребности поселения на 39%.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Поспеловского сельского поселения составляет 198,3 кв.м. (в с.Поспелово – 138,8 кв.м общей торговой площади и в с.Мальцево – 59,5 кв.м). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 82% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Поспеловском сельском поселении (с.Поспелово) имеется отделение связи.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Поспеловском сельском поселении отсутствуют.

В Поспеловском сельском поселении имеется два действующих кладбища общей площадью 1,6 га:

- севернее с.Поспелово мусульманское кладбище площадью 0,6 га, заполненность – 20%. Свободные территории кладбища составляют 0,48 га;

- в с.Поспелово православное кладбище площадью 1,0 га, заполненность – 10%. Свободные территории кладбища составляют 0,9 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышает нормативные потребности.

Полиция

В c.Поспелово имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Поспеловского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Постановлением Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года», Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Анализ обеспеченности населения Поспеловского СП  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 48 | 25 | 52 |
| Общеобразовательные организации | мест | 100% детей 7-17 лет | 83 | 192 | 231 |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 120% от школьников | 100 | 105 | 105 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 11 | отсутствуют | 0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 15 | 38 | 261 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 281 | 169,7 | 60 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1563 | 612 | 39 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 60 | отсутствуют | 0 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 150 – 200 мест | 180 | 229 | 127 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 8 экз. на 1 жителя | 6,4 | 9,0 | 140 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 240,6 | 198,3 | 82 |
| Предприятия питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 32 | отсутствуют | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб.мест на 1000 чел. | 6 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100 |
| Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 1 | отсутствуют | 0 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,19 | 1,38 | Более 500 |

## 2.3. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

В соответствии со Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района к религиозным (паломническим) объектам на территории Поспеловского сельского поселения относится «Молитвенный дом Казанской иконы Божией Матери», «Мечеть», находящиеся в с.Поспелово.

К лечебно-оздоровительным и рекреационным объектам относится база отдыха, профилакторий, гостиница в п.Луговой. В западной части поселения находится экстрим парк.

Рекреационные ресурсы Поспеловского сельского поселения также представлены лесами лесного фонда и национального парка «Нижняя Кама», которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений).

Гидрографическую сеть Поспеловского сельского поселения образует река Тойма, река Каринка, а так же озера и пруды. В настоящее время данные водные объекты являются местом отдыха местного населения, используемые в летний период для купания, а также для зимней и летней рыбалки.

При организации массового отдыха, экскурсий, туристических мероприятий необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок.

## 2.4. Историко-культурное наследие

### 2.4.1 Объекты культурного наследия на территории 
Поспеловского сельского поселения

Догородской период (III тыс. до н.э. до начала X века). В заселении и хозяйственном освоении этой территории, образовании здесь сети поселений в догородской период можно выделить несколько основных периодов:

- неолит, энеолит, бронзовый век (VI-III тыс. до н.э.)

- эпоха бронзы (сускан-луговская, маклашеевская культуры) III-II тыс. до н.э.

- ранний железный век (ананьинская культура) VIII-VI вв. до н.э.

- раннее средневековье (азелинская, именьковская культуры) III - нач. Х вв. н.э.

К периоду «неолит-бронзовый век (эпоха «энеолита-бронзы») относятся памятники, состоящие на охране:

Ананьинская стоянка. Неолит, II тыс. до н.э., ананьинская культура;

Луговская стоянка 1. Неолит, II тыс. до н.э.

К этому периоду относится следующий выявленный памятник археологии:

Луговская стоянка 2. Неолит, II тыс. до н.э.

К эпохе бронзы относятся следующие выявленные памятники:

Мальцевская стоянка 1;

Мальцевская стоянка 2;

Мальцевская стоянка 3

Луговская стоянка 3;

Луговские курганы;

Мальцевское местонахождение;

Луговская стоянка 4.

К ананьинскому периоду относятся следующие памятники, состоящие на гос. охране:

Ананьинская стоянка;

Ананьинский могильник.

К этому периоду относится следующий выявленный памятник:

Луговской могильник 1.

К раннему средневековью относится следующий памятник, состоящий на гос. охране:

Луговской могильник.

Таблица 2.4.1

Cписок объектов культурного наследия Поспеловского сельского поселения Елабужского района, состоящих на госохране

| №№ п\п | Haимeнoвaниe пaмятникa | Дaтиpoвкa | Kaтe гopия oxpa- ны | Дoкyмeнт o пpинятии нa госoxpaнy | Ha чьиx зeмляx нaxoдитcя | Mecтoнaxoждeниe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..Памятники археологии федерального значения |
| 1.2. | Могильник «Ананьинский», I тыс. до н.э. | 6-5 вв. до н.э. | 176 624 | Ф | Поспеловское СП | с.Ананьино (бывшее) |
| 2.Памятники археологии регионального и местного значения |
| 2.1. | Луговская стоянка 1 |  | 591 | Р | Поспеловское СП | Елабужский район |
| 2.2. | Луговской могильник | 7-6 вв. до н.э. | 591 | Р | Поспеловское СП | Западная окраина бывш. поселка Луговой |

Таблица 2.4.2

Выявленные объекты с признаками памятников археологии

| № п\п | Haимeнoвaниe пaмятникa | Дaтиpoвкa | Kaтe- гopия oxpa- ны | Дoкyмeнт o пpинятии нa oxpaнy | Ha чьиx зeмляx нaxoдитcя | Mecтoнaxoждeниe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Мальцевская стоянка 1 | 2 тыс. до н.э. |  |  | Нац. парк «Ниж- няя Кама» | 1.8 км к северо-запа- ду от с. Мальцево |
| 3.2 | Мальцевская стоянка 2 | 2 тыс. |  |  | Нац. парк «Ниж- няя Кама» | 1.6 км к северо-запа ду от с. Мальцево |
| 3.3 | Мальцевская стоянка 3 | 2 тыс. |  |  | Нац. парк «Ниж- няя Кама» | На дюнном всхолмлении поймы к северу от деревни |
| 3.4 | Луговской могильник 1 | 1 полов. 1 тыс. до н.э. |  |  | Поспеловское СП | Западная окраина п. Луговой |
| 3.5 | Луговские курганы | 2 тыс. до н.э. |  |  | Поспеловское СП | Северо-восточная окраина п. Луговой |
| 3.6 | Луговская стоянка 3 | 2 тыс. до н.э. |  |  | Поспеловское СП | Восточная окра- ина пос.Луговой |
| 3.7 | Луговская стоянка 2 | 6-1 тыс. до н.э. |  |  | Поспеловское СП | 0.1 км к востоку от пос. Луговой |
| 3.8 | Луговская стоянка 1 | 6-2 тыс. до н.э. |  |  | Поспеловское СП | Юго-восточная окра- ина п. луговой |
| 3.9 | Мальцевское местонахождение | 2 тыс. до н.э. |  |  | Поспеловское СП | 1 км к северо-севе-ро-востоку от запад. окраины с.Мальцево |
| 3.10 | Луговская стоянка 4 | 2 тыс. до н.э. |  |  | Поспеловское СП | В центре пос. Лугвовой |

## 2.5. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Поспеловского сельского поселения является частью транспортной структуры Елабужского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

В данном разделе рассматривается существующая сеть автомобильных дорог общего пользования Поспеловского сельского поселения в двух категориях (направлениях) по форме собственности и по функциональному назначению.

Автомобильные дороги и транспорт

1. По форме собственности существующие автомобильные дороги Поспеловского сельского поселения представлены дорогами федерального, регионального и местного значения.

Автомобильными дорогами федерального значения являются:

- дорога I категории  «М7-Волга», которая проходит по центральной части поселения в меридиональном направлении с северо-запада на юго-восток, протяженностью 6,94 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога III категории «М-7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь», проходит в северо-западной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 2,21 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильными дорогами регионального значения являются:

- автомобильная дорога III категории «М-7 «Волга» - Бизяки», проходит по восточной части поселения в широтном направлении, протяженностью 3,09 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога II категории «Подъезд к г.Елабуга», проходит по западной части поселения в широтном направлении, протяженностью 2,08 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к с.Поспелово», подходит к восточной части с.Поспелово в восточной части поселения, в широтном направлении, протяженностью 0,007 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к с.Мальцево», подходит к с.Мальцево в южной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 2,98 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к п.Луговой», подходит к п.Луговой в южной части поселения в широтном направлении, протяженностью 0,001 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога без категории «Подъезд к СНТ «Святой Ключ», подходит к садовым участкам в юго-западной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 0,23 км с грунтовым покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к зернотоку у с.Поспелово», подходит к северной части с.Поспелово в западной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 0,47 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к с.Поспелово с западной стороны», подходит к западной части с.Поспелово в центральной части поселения в широтном направлении, протяженностью 0,45 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога без категории «Подъезд к с.о. «Ананьино», проходит в южной части поселения в меридиональном направлени, протяженностью 2,02 км с грунтовым покрытием;

- автомобильная дорога без категории «Мальцево – Луговой», проходит в юго-восточной части поселения в меридиональном направлении, протяженностью 2,64 км с грунтовым покрытием;

Перечень и протяженность автомобильных дорог в границах Поспеловского сельского поселения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень автомобильных дорог Поспеловского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения) км. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автодороги федерального значения |
| 1 | М-7 «Волга» | 6,94 | 6,94 | - | - |
| 2 | «М-7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь» | 2,21 | 2,21 | - | - |
| Автодороги регионального значения |
| 1 | «М-7 «Волга» - Бизяки» | 3,09 | 3,09 | - | - |
| 2 | «Подъезд к г.Елабуга» | 2,08 | 2,08 | - | - |
| 3 | «Подъезд к с.Поспелово» | 0,007 | 0,007 | - | - |
| 4 | «Подъезд к с.Мальцево» | 2,98 | 2,98 | - | - |
| Автодороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 1 | «Подъезд к п.Луговой» | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 2 | «Подъезд к СНТ «Святой Ключ» | 0,23 | - | - | 0,23 |
| 3 | «Подъезд к зернотоку у с.Поспелово» | 0,47 | 0,47 | - | - |
| 4 | «Подъезд к с.Поспелово с западной стороны» | 0,45 | 0,45 | - | - |
| 5 | «Подъезд к с.о. «Ананьино» | 2,02 | - | - | 2,02 |
| 6 | «Мальцево – Луговой» | 2,64 | - | - | 2,64 |
|  | Всего | 23,11 | 18,22 | - | 4,89 |

По функциональному назначению автодороги Поспеловского сельского поселения включают в себя дороги федерального, межрайонного, районного и местного значения.

- Федерального назначения являются дороги М-7 «Волга» и «М-7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь». Дорога М-7 «Волга» входит в международный транспортный коридор «ТРАНСИБ» от Москвы через Владимир, Н.Новгород, Казань до Уфы.

- Межрайонного значения является автомобильная дорога «М-7 «Волга» - Бизяки», проходящая по восточной части поселения, севернее с.Поспелово.

- Районного значения является автомобильная дорога «Подъезд к г.Елабуга», проходит по западной части поселения от автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».

- Местного значения считаются все остальные автодороги Поспеловского сельского поселения.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории Поспеловского сельского поселения представлен участком Куйбышевской железной дороги – «Агрыз-Акбаш», проходящим по северо-восточной части поселения протяженностью 2,11 км. Так же в северо-восточной части Поспеловского сельского поселения проходит железнодорожный путь необщего пользования «ст.Тихоново - ОЭЗ «Алабуга» протяженностью 1,27 км, который принадлежит ООО «Менделеевсказот».

Придорожный сервис

Объект придорожного сервиса является важной составной частью благоустройства дороги. Он представляет собой совокупность предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению безопасности движения и эффективности движения автотранспорта.

На территории Поспеловского сельского поселения имеется 6 объектов придорожного сервиса, расположенных в придорожной полосе автомобильной дороги М-7 «Волга» – 2 кафе, 2 автозаправочные станции и 2 автогазозаправочные станции.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов.

В северо-восточной части поселения проходит магистральный газопровод «Можга - Елабуга» протяженностью 2,77 км и магистральный газопровод «Миннибаево – Ижевск» протяженностью 2,38 км, а так же две ветки магистрального нефтепровода «Киенгоп – Набережные Челны» общей протяженностью 4,52 км, по центральной части поселения проходит газопровод-отвод «Отвод на АГРС г.Елабуга» протяженностью 6,32 км.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Поспеловского сельского поселения являются подземные воды.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Поспеловского сельского поселения представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

| Наименование населенного пункта | Кол-во скважин, шт. | Кол-во башен, шт. | Насосное оборудование | Объем воды подаваемой в сеть, зима/лето, м3 | Наличие зоны санитарной охраны | Протяженность сетей, км/износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поспеловское СП | 2 | 2 | 288 | 11602/22941 | - | 7,3/4,1 |
| с.Поспелово | 2 | 3 | ЭЦВ 6-10-110 | 11602/22941 | - | 7,3/4,1 |
| с.Мальцево | Собственные скважины |
| п.Луговой | Собственные скважины |

Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют. Ограждение первого пояса зоны санитарной охраны отсутствует.

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, имеется превышение по показателю «Жесткость». Воды имеют гидрокарбонатно-сульфатный, гидрокарбонатно-хлоридный, либо смешанный по анионам, магниево-кальциевый тип. Минерализация колеблется в интервале 0,4-1,6 г/л, общая жесткость достигает 10 ммоль/л. При использовании подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд необходимо провести специальную водоподготовку.

Водопроводные сети выполнены из полиэтилена различных диаметров. На сети установлены пожарные гидранты. Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях.

Водоснабжение птицефермы КФХ «Заманов», животноводческих ферм КФХ «Сагорин», КФХ «Тимергалеев»  осуществляется из собственных артезианских скважин.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети и сооружений. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

### Водоотведение

Существующее положение

В Поспеловском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Сточные воды с многоквартирной застройки собираются и накапливаются в септиках, где происходит отстаивание сточной воды и далее сбрасывается на рельеф. Население усадебной застройки пользуется выгребными ямами.

### Инфраструктура обращения с отходами

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание не утилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности.

Население перегружают мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО).

Вывоз отходов с территории сельского поселения осуществляется специализированной организацией на Менделеевский полигон ТКО. Полигон введен в эксплуатацию в 1999 году, имеет лицензию ОП-43004411(16) от 29.10.2010 г. Общая площадь полигона ТКО, включая хозяйственно-бытовую зону и карты складирования, составляет 9,5171 га, вместимость – 601,464 м3. Контроль за загрязнением грунтовых вод ведется по трем наблюдательным скважинам. Технология складирования соблюдается частично. В наличие запасы минерального грунта для пересыпки отходов, около 80 м3. Территория полигона по периметру ограждена железобетонным забором. Территория освещается и охраняется круглосуточно, ведется учет ввозимых на полигон ТКО отходов. Промышленные отходы на полигон не вывозятся, горение отходов не допускается. Сортировка ТКО на полигоне не производится. Обслуживает полигон предприятие ООО «Экология».

В рамках разработки Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. № 149) были проведены инструментальные замеры по определению остаточного ресурса действующих полигонов ТКО. Согласно этим замерам остаточный ресурс от введенных мощностей полигона составляет 321,022 тыс. м3. Свалок ТКО и снега на территории поселения нет.

Источником образования навоза на территории сельского поселения являются животноводческие предприятия и личные подсобные хозяйства населения. Навозохранилища на территории поселения отсутствуют. Образовавшиеся отходы животноводства временно буртуются на территории ферм, приусадебных участках, далее используются в качестве органического удобрения.

### Теплоснабжение

В настоящее время населенные пункты Поспеловское сельского поселения застроено в основном частными домами «усадебной застройки».

Отопление усадебной застройки в основном осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения (школы, д/сады) поселковая администрация – пользуются БМК (блочно-модульная котельная) для нужд теплоснабжения.

Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

### Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Поспеловского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию ГРС -1. ГРС-1 расположена в северо-восточной части, ГРС-2 расположена к северо-западу от Елабуги, в районе села Б. Качка. ГРС-1 имеет два выхода:

-первый выход давлением 0,3 МПа (изб.), диаметром 200 мм;

-второй выход давлением 0,3 МПа (изб.), диаметром 500мм;

Природный газ в населенные пункты подается от ГРС-1 по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП,ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Данные по газифицируемым квартирам и домам представлены в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2

Данные по газифицируемым квартирам и домам

| № п/п | Наименование ПСК, Населенный пункт, совхоз | Количество газифицированных квартир на 01.01.2011г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | сетевой | ГБУ (от сжиженного газа) | Всего |
|  | Поспеловское СП | 251 | 0 |  |
|  | Поспелово | 212 | 0 |  |
|  | Луговой | 6 | 0 |  |
|  | Мальцево | 33 | 0 |  |

### 3.6.6. Электроснабжение

Электроснабжение Поспеловского сельского поселения осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок.

На территории Поспеловского сельского поселения подстанции не расположены. Электроснабжение самого поселения осуществляется от следующей подстанции:

ПС «Прикамская»:

- 2х16 МВА, 110/35/6 кВ;

- 2х63 МВА, 110/35/6 кВ.

н.п. Поспелово, Мальцево, Луговой

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, таблица 2.6.3.

Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Таблица 2.6.3

Сведения по загрузке трансформаторов подстанций Поспеловского сельского поселения

| Подстанция | Диспетчерское наименование трансформатора | Тип трансформатора | Мощность трансформатора, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Прикамская | Т-1 | ТДН-63000/110/6 | 63 |
|  | Т-2 | ТДН-63000/110/6 | 63 |
|  | Т-3 | ТДН-16000/110/6 | 16 |
|  | Т-4 | ТДН-16000/110/6 | 16 |

### 3.6.7. Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Поспеловского сельского поселения осуществляется от телефонной станции, расположенной в н.п. Поспелово, Мальцево.

Данные о месторасположения станции проводного вещания, радиоузлов - не имеется.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели.

Коэффициент семейности населенных пунктов Поспеловского сельского поселения принят 3 чел. В усадебной застройке принято один телефон на одно домовладение.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Согласно представленным данным ОАО «Таттелеком» по сетям Поспеловского сельского поселения замена и новое строительство не планируется.

Таблица 2.6.4

Проектная емкость телефонизации на 2035 г.

| Месторасположение | Станция | Проектная емкость | Телефон. плотность на 1000 жит. Тип кабеля | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | квартир. | усадебн. |  |  |
| н.п. Поспелово | АТС Поспелово |  | 212 | 414 | ОПС | 24,34 |
| н.п. Мальцево | АТС Мальцево |  | 33 | 423 | КСПП | 5,53 |

## Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории сельского поселения от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

Существующее положение

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и  разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия поселения оцениваются как «простые».

В таблице 2.7.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 2.7.1

| Месяц | Повторяемость направлений ветра | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 23 | 24 | 12 | 52,1 |
| Ноябрь | 6 | 6 | 7 | 11 | 16 | 22 | 23 | 9 | 42,6 |
| Декабрь | 4 | 7 | 7 | 10 | 20 | 26 | 17 | 9 | 41,7 |
| Январь | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 24 | 19 | 9 | 39,9 |
| Февраль | 6 | 5 | 9 | 14 | 17 | 21 | 19 | 9 | 29,7 |
| Март | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 18 | 20 | 9 | 22,3 |

Как видно из таблицы 1 в зимний период преобладают юго-западные ветры, которые составляют в среднем 22%. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги широтного направления.

В проекте рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории Поспеловского сельского поселения:

- специфические грунты;

- затопление;

- сейсмичность;

- снежные заносы.

Специфические грунты

Перед началом строительства, при проведении инженерно-геологических изысканий должны учитываться районы распространения специфических грунтов, к которым, согласно СП 11-105-97 (часть III), относятся просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные грунты.

На территории сельского поселения наибольшим распространением пользуются элювиальные, просадочные грунты и органические грунты.

К органо-минеральным и органическим грунтам следует относить илы, сапропели, торф и заторфованные грунты (ГОСТ 25100-95).

Основные проявления торфа связаны с биогенными (болотными) отложениями пойм и надпойменных террас рек Кама, Вятка, а также их притоков Анзирка, Тойма, Танайка, Юрашка и др. Проявления относятся, преимущественно, к низинному типу и представлены линзо- и пластообразными телами различной протяженности (до сотен метров) и небольшой мощности (в основном 1–3 м).

Затопление

Затопление – это образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Сведения о населенных пунктах и количестве населения, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, согласно Распоряжения КМ РТ от 29.08.2013 г. №1625-р представлены в таблице 3.7.2.

Таблица 3.7.2

Характеристика зон возможного затопления

| Название реки | Наименование населенного пункта | Количество домов | Площадь затопления |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Тойма | д.Поспелово | 16 | 3,4 км2 |
| р.Кама | п.Луговой | 5 | 0,2 км2 |

Сейсмичность

Согласно СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах", действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Елабужского муниципального района (в том числе Поспеовское сельское поселение) относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

На территории следует учитывать все факторы геодинамической опасности, включая инженерно-геологические условия и сейсмические воздействия непосредственно на площадках строительства. Строительство должно вестись с позиций повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ (СНиП 2.02.01-83).

Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию поселения

Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить не благоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено Поспеловского сельское поселение.

Все природные процессы поселения, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» относятся к категории «умеренно опасные», кроме сейсмичности, которая относится к категории «опасная».

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и  разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия поселения оцениваются как «простые».

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при строительном освоении территории.

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов.

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с категорией опасности и для применения элементарного математического аппарата, так как не требуется точное измерение критериев, применяем ранжирование показателей.

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а категории «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.7.3).

Таблица 2.7.3

| Категория опасности природного процесса | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Таким образом, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 и предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает категории опасности природных процессов, происходящих на территории поселения в числовом виде (таблица 2.7.4).

Таблица 2.7.4

|  | Опасные природные процессы |
| --- | --- |
|  | Сейсмичность | Затопление | Специфические грунты |
| Ранг | 1 | 1 | 2 |

Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на территории поселения. Это вызвано тем фактом, что природные процессы, выявленные в сельском поселении, относятся к категории «умеренно опасные».

Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, однозначный вывод будет сделать уже сложнее и поэтому возникает необходимость применения элементарного математического аппарата.

Для определения числового значения обобщенной категории опасности природных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифметического.

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории Поспеловского сельского поселения, таким образом, составит «1». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории поселения соответствует категории «умеренно опасные». Следовательно, требуется проведение лишь тех мероприятий, которые будут непосредственно оказывать негативное воздействие на территории населенных пунктов , предназначенных для их развития.

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки воздействий природных процессов на территорию поселения, может быть выбран картографический метод.

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих распространение на рассматриваемой территории, и направлен на визуализацию последних.

В основе визуализации лежит создание карты, отражающей воздействие природных процессов на территорию сельского поселения. На схеме также отражаются те участки территории поселения, где необходимо учитывать возможность проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных процессов, несмотря на умеренную категорию опасности.

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных процессов на жизнедеятельность человека.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Поспеловского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе Поспеловского сельского поселения выполнен на основе сведений о численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков на начало 2016 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района.

Кроме того, учитывалась динамика численности населения Поспеловского сельского поселения в целом (по данным переписи населения 2010 г. и т.д.).

Также в генеральном плане был выполнен в отдельности прогноз численности населения, строящего второе жилье и населения многодетных семей.

Согласно демографическому прогнозу численность наличного населения Поспеловского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит 2917 человек, в том числе постоянное население – 885 человек, население, строящее второе жилье – 1152 человекf, население многодетных семей – 880 человек.

Численность наличного населения Поспеловского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) составит – 10737 человек, в том числе постоянное население – 1045 человек, население, строящее второе жилье – 5508 человек, население многодетных семей – 4184 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Поспеловского  сельского поселения, человек

| Наименование | 2016г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоян-ное население | Население многодетных семей | Население, строящее второе жилье | Постоян-ное население | Население многодетных семей | Население, строящее второе жилье |
| Поспеловское СП, в т.ч: | 802 | 885 | 880 | 1152 | 1045 | 4184 | 5508 |
| с.Поспелово | 595 | 625 | - | - | 715 | - | - |
| с.Мальцево | 183 | 230 | - | 183 | 290 | - | 881 |
| п.Луговой | 24 | 30 | 880 | 969 | 40 | 4184 | 4627 |

## 3.2. Экономическое развитие

При определении направления развития Поспеловского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Елабужского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии  Елабужский муниципальный район, входящий в состав Камской агломерации, являются территорией реализации следующих программ и проектов: «Реновация/умная плотность», «Город и ландшафты», «Город и промышленность», «Город и наследие»,  «АлаБег», «Восточный меридиан», «Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», «Управление отходами в Камской экономической зоне».

### 3.2.1. Развитие промышленного производства

Генеральным планом на первую очередь предусматривается оптимизация( производственно-строительной базы ИП «Кучин и производственно-строительной базы ИП «Гайнуллин», расположенных вблизи с.Поспелово, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки.

Генеральным планом на первую очередь вблизи с.Поспелово предусмотрена рекультивация территории недействующего асфальтобетонного завода.

В северо-восточной части поселения предлагается постановка земельного участка под карьером ООО «Химпромагро» (Салтыковский карьер известняка) на кадастровый учет в соответствии с границами горного отвода (перевод земельного участка в категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»).

Проектом внесения изменений в генеральный план на первую очередь в северо-восточной части поселения предусмотрено размещение карьера ООО «Риса» на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:250101:211, 16:18:250101:212, а так же перевод данных земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», под размещение карьера.

### 3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Мероприятиями генерального плана на первую очередь предусмотрена оптимизация машинно-тракторного парка возле с.Поспелово, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Поспеловском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения (Районного) |
| 1 | Возле с.Поспелово | Производственно-строительная база ИП «Кучин» | Оптимизация производства | га | 0,3 | - | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | Возле с.Поспелово | Производственно-строительная база ИП «Гайнуллин» | Оптимизация производства | га | 0,9 | - | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | Возле с.Поспелово | Недействующий асфальтобетонный завод | Рекультивация территории | га | 1,66 | - | + |  | СТП Елабужского МР, Генеральный план Поспеловского СП |
| 4 | Северо-восточная часть поселения | Карьер ООО «Риса» | Новое строительство, перевод земельных участков с кадастровыми номерами 16:18:250101:211, 16:18:250101:212 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», под размещение карьера. | га | - | 20,57 | + |  | Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан о разработке проекта внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района от 13.02.2018 г. №175, Проект внесения изменений в генеральный план Поспеловского СП |
| 5 | В северо-восточной части поселения | ООО «Химпромагро» (Салтыковский карьер известняка) | Постановка земельного участка под карьером на кадастровый учет в соответствии с границами горного отвода (перевод земельного участка с категорией «земли сельскохозяйственного назначения в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения») | га | 15,58 | - | + |  | СТП Елабужского МР, Генеральный план Поспеловского СП |

Таблица 3.2.2

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Поспеловском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | Возле с.Поспелово | Машинно-тракторный парк | Оптимизация | га | 1,2 | - | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |

### 3.2.4. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Поспеловского сельского поселения, Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Поспелово, с.Мальцево и п.Луговой.

Территории, необходимые для размещения нового жилья для постоянного населения и населения, строящего второе жилье рассчитаны, исходя из следующих условий:

- площадь одного дома – 120 кв.м;

- площадь одного участка – 0,15 га;

- объекты социального обслуживания, улично-дорожная сеть и озеленение общего пользования составляют 10%-25% от площади территорий нового жилищного строительства.

Для населения многодетных семей площадь одного дома составит 150 кв.м и 0,1 га - площадь одного участка (10 соток).

Мероприятиями генерального плана предусмотрено 298,75 га территорий под новое индивидуальное жилищное строительство (2,82 га - для постоянного населения, 219,85 га – для населения, строящего второе жилье, 76,08 га – для многодетных семей).

Генеральным планом предусматривается освоение следующих площадок под жилищное строительство:

-  в с.Поспелово – 1,16 га (в пределах существующей границы населенного пункта);

- в с.Мальцево – 48,63 га (отводы под индивидуальное жилищное строительство в пределах существующей границы населенного пункта). За вычетом объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под индивидуальное жилищное строительство составит ориентировочно 36,47 га;

- в п.Луговой – 24,31 га (отводы под индивидуальное жилищное строительство в пределах существующей границы населенного пункта). За вычетом объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под индивидуальное жилищное строительство составит ориентировочно 18,23 га;

- в п.Луговой – 300,10 га (за пределами существующей границы населенного пункта) на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110401:1254, 16:18:110401:1039, 16:18:110401:988, 16:18:110401:860, 16:18:110401:605, 16:18:110401:604, 16:18:110401:384, 16:18:110401:386, 16:18:110401:385, 16:18:110401:1126, 16:18:110401:689, 16:18:110401:989, 16:18:110401:676, 16:18:110401:1040, 16:18:110401:1257, 16:18:110401:380, 16:18:110401:859, 16:18:110401:1106, 16:18:110401:1089, 16:18:110401:641, 16:18:110401:412, 16:18:110401:413, 16:18:110401:417, 16:18:110401:376, 16:18:110401:375, 16:18:110401:1097, 16:18:110401:1088, 16:18:110401:1041, 16:18:110401:1115, 16:18:110401:39, 16:18:110401:36, 16:18:110401:29, 16:18:110401:34, 16:18:110401:35, 16:18:110401:37, 16:18:110401:38, 16:18:110401:18, 16:18:110401:685 (в том числе – 101,44 га, для многодетных семей). За вычетом объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под индивидуальное жилищное строительство составит ориентировочно 225,08 га (в том числе 76,08 га под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей);

- в п.Луговой – 15,24 га (за пределами существующей границы населенного пункта) на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110401:377, 16:18:110401:378). За вычетом объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под индивидуальное жилищное строительство составит ориентировочно 11,43 га;

- в п.Луговой – 8,51 га (за пределами существующей границы населенного пункта) на земельном участке с кадастровым номером 16:18:110401:1237. За вычетом объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под индивидуальное жилищное строительство составит ориентировочно 6,38 га.

Жилищное строительство на первую очередь (до 2020 г.)

На первую очередь реализации генерального плана под жилищное строительство в поселении предусмотрено 62,31 га территории, из них:

- в с.Мальцево – 7,33 га (отводы под индивидуальное жилищное строительство), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 7,32 тыс.кв.м общей площади жилья (61 участок);

- в п.Луговой – 31,37 га (на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110401:1254, :1039, :988, :860, :605, :604, :384, :386, :385, :1126, :689, :989,   :676, :1040, :1257, :380, :859, :1106, :1089, :641, :412, :413, :417, :376, :375, :1097, :1088, :1041, :1115, :39, :36, :29, :34, :35, :37, :38, :18, :685), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 31,44 тыс.кв.м общей площади жилья (262 участка);

- в п.Луговой – 16,02 га для населения многодетных семей (на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110401:1254, :1039, :988, :860, :605, :604, :384, :386, :385, :1126, :689, :989,   :676, :1040, :1257, :380, :859, :1106, :1089, :641, :412, :413, :417, :376, :375, :1097, :1088, :1041, :1115, :39, :36, :29, :34, :35, :37, :38, :18, :685), индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей на данных территориях составит ориентировочно 24,00 тыс.кв.м общей площади жилья (160 участков);

- в п.Луговой – 2,41 га (на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110401:377, 16:18:110401:378), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 2,40 тыс.кв.м общей площади жилья (20 участков);

- в п.Луговой – 3,84 га (отводы под индивидуальное жилищное строительство), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 3,84 тыс.кв.м общей площади жилья (32 участка);

- в п.Луговой – 1,34 га (на земельном участке с кадастровым номером 16:18:110401:1237), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 1,08 тыс.кв.м общей площади жилья (9 участков).

Жилищное строительство в течение расчетного срока реализации  генерального плана (2021-2035гг.)

На расчетный срок реализации генерального плана под жилищное строительство в поселении предусмотрено 236,44 га территории, из них:

- в с.Поспелово – 1,16 га, индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 1,20 тыс.кв.м общей площади жилья (10 участков);

- в с.Мальцево – 29,14 га (отводы под индивидуальное жилищное строительство), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 29,16 тыс.кв.м общей площади жилья (243 участков);

- в п.Луговой – 117,63 га (на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110401:1254, :1039, :988, :860, :605, :604, :384, :386, :385, :1126, :689, :989,   :676, :1040, :1257, :380, :859, :1106, :1089, :641, :412, :413, :417, :376, :375, :1097, :1088, :1041, :1115, :39, :36, :29, :34, :35, :37, :38, :18, :685), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 117,60 тыс.кв.м общей площади жилья (980 участка);

- в п.Луговой – 60,06 га для населения многодетных семей (на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110401:1254, :1039, :988, :860, :605, :604, :384, :386, :385, :1126, :689, :989,   :676, :1040, :1257, :380, :859, :1106, :1089, :641, :412, :413, :417, :376, :375, :1097, :1088, :1041, :1115, :39, :36, :29, :34, :35, :37, :38, :18, :685), индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей на данных территориях составит ориентировочно 90,15 тыс.кв.м общей площади жилья (601 участок);

- в п.Луговой – 9,02 га (на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110401:377, 16:18:110401:378), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 9,00 тыс.кв.м общей площади жилья (75 участков);

- в п.Луговой – 14,39 га (отводы под индивидуальное жилищное строительство), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 14,40 тыс.кв.м общей площади жилья (120 участков);

- в п.Луговой – 5,04 га (на земельном участке с кадастровым номером 16:18:110401:1237), индивидуальное жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 4,08 тыс.кв.м общей площади жилья (9 участков).

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 369,59 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 335,67 тыс.кв.м общей площади жилья.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Поспеловского сельского поселения

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья, тыс. кв.м. | Общая площадь жилья, тыс. кв.м. | Новое жилищное строительство за период, тыс. кв.м. | Общая площадь жилья, тыс. кв.м. | Новое жилищное строительство за период, тыс. кв.м. |
| Поспеловское СП, в т.ч.: | 33,92 | 104,00 | 70,08 | 369,59 | 265,59 |
| - для постоянного населения | 33,92 | 33,92 | - | 36,80 | 2,88 |
| - для населения, строящего второе жилье | - | 46,08 | 46,08 | 218,64 | 172,56 |
| - для населения многодетных семей | - | 24,00 | 24,00 | 114,15 | 90,15 |
| с.Поспелово, в т.ч.: | 13,82 | 13,82 | - | 15,02 | 1,20 |
| - для постоянного населения | 13,82 | 13,82 | - | 15,02 | 1,20 |
| с.Мальцево, в т.ч.: | 18,93 | 26,25 | 7,32 | 55,41 | 29,16 |
| - для постоянного населения | 18,93 | 18,93 | - | 20,61 | 1,68 |
| - для населения, строящего второе жилье | - | 7,32 | 7,32 | 34,80 | 27,48 |
| п.Луговой, в т.ч.: | 1,17 | 63,93 | 62,76 | 299,16 | 235,23 |
| - для постоянного населения | 1,17 | 1,17 | - | 1,17 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | 38,76 | 38,76 | 183,84 | 145,08 |
| - для населения многодетных семей | - | 24,00 | 24,00 | 114,15 | 90,15 |

Таблица 3.3.2

Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в Поспеловском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Поспелово | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,16 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,20 |  |  |  |
| 2 | с.Мальцево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 7,33 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 7,32 |  |  |  |
| 3 | с.Мальцево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 29,14 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 29,16 |  |  |  |
| 4 | п.Луговой | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 54,98 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 62,76 |  |  |  |
| 5 | п.Луговой | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 206,14 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 235,23 |  |  |  |

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития муниципального образования, способствующего принципиальному улучшению жизни населения.

Одной из основных целей генерального плана Поспеловского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение необходимого комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами.

Следует отметить, что расчет необходимых мощностей объектов обслуживания производился для всего наличного населения в Поспеловском сельском поселении, то есть для постоянного населения, населения многодетных семей и для населения, строящего второе жилье.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3.

Обеспеченность объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания к 2035 году представлена в таблице 3.4.4.

Образовательные организации

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и генеральным планом на первую очередь в с.Поспелово предусмотрено перефункционирование детского сада проектной мощностью 25 мест и строительство нового детского сада проектной мощностью 80 мест.

Также генеральным планом на первую очередь предусматривается:

- строительство детского сада на 330 мест в п.Луговой (территория для многодетных семей);

- строительство детского сада на 90 мест в п.Луговой;

- строительство детского сада на 190 мест в с.Мальцево;

- строительство общеобразовательной школы на 550 мест в п.Луговой (территория для многодетных семей).

На расчетный срок реализации генерального плана предусматривается:

- строительство детского сада на 330 мест в п.Луговой (территория для многодетных семей);

- строительство детского сада на 165 мест в п.Луговой (территория для многодетных семей);

- строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в п.Луговой (территория для многодетных семей);

- строительство общеобразовательной школы на 550 мест в п.Луговой.

Организации дополнительного образования детей

Генеральным планом Поспеловского сельского поселения предлагается организация кружков детского творчества на базе существующего многофункционального центра с.Поспелово, проектируемых школах и общественных центров с.Мальцево, п.Луговой общей мощностью 536 мест на первую очередь и 2049  мест - на расчетный срок.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

- строительство амбулатории проектной мощностью 100 посещений в смену в п.Луговой (территория для многодетных семей);

- строительство фельдшерско-акушерского пункта проектной мощностью 30 посещений в смену в п.Луговой;

- строительство фельдшерско-акушерского пункта проектной мощностью 30 посещений в смену в с.Мальцево.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

- размещение зрительного зала и библиотеки проектной мощностью 300 мест и 50,0 тыс.экземпляров книжного фонда соответственно в составе проектируемого общественного центра п.Луговой;

- размещение зрительного зала и библиотеки проектной мощностью 250 мест и 25,7 тыс.экземпляров книжного фонда соответственно в составе проектируемого общественного центра с.Мальцево.

Спортивные учреждения

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и генеральным планом на первую очередь в с.Мальцево предусмотрено строительство спортивного зала.

Также генеральным планом предусматривается размещение спортивных залов при новых общеобразовательных школах и проектируемых общественных центрах п.Луговой и с.Мальцево общей проектной мощностью 3354 кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрен капитальный ремонт хоккейной коробки площадью 450 кв.м, расположенной при средней школе с.Поспелово.

Генеральным планом при проектируемых школах и общественных центрах п.Луговой, с.Мальцево предусмотрено размещение плоскостных спортивных сооружений общей проектной площадью 20100 кв.м.

Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия торговли

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство следующих предприятий торговли:

- в с.Поспелово – предприятия торговли на 100 кв.м торговой площади;

- в п.Луговой– предприятия торговли на 370 кв.м торговой площади;

- в с.Мальцево – предприятия торговли на 200 кв.м торговой площади.

На расчетный срок реализации генерального плана запланировано строительство предприятий торговли:

- в с.Поспелово – предприятия торговли на 150 кв.м торговой площади;

- в п.Луговой– предприятия торговли на 1405 кв.м торговой площади;

- в с.Мальцево – предприятия торговли на 750 кв.м торговой площади.

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом на первую очередь в п.Луговой и с.Мальцево предусмотрено строительство общественных центров с размещением в них предприятий бытового обслуживания общей мощностью 63 рабочих места. Так же размещение предприятий бытового обслуживания предусматривается в составе многофункционального центра с.Поспелово проектной мощностью 10 рабочих мест.

Отделения связи

Генеральным планом на первую очередь в составе проектируемого общественного центра п.Луговой предусмотрено размещение отделения почтовой связи.

Отделения банков

Генеральным планом на первую очередь в п.Луговой и с.Мальцево предусмотрено размещение 5 отделений банка в составе проектируемых общественных центров. Также отделение банка предлагается к размещению в многофункциональном центре с.Поспелово.

Кладбища

Согласно расчетам генерального плана потребность в  новом строительстве кладбищ составит 1,15 га. Размещение нового кладбища генеральным планом не предлагается. Однако в дальнейшем Исполнительным комитетом Елабужского муниципального района будет определена территория под новое кладбище, на основании этого будут внесены поправки в проект генерального плана.

Полиция

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение участкового пункта полиции в составе проектируемого общественного центра п.Луговой.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Поспеловского сельского поселения (для постоянного населения)

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) |  | 1 очередь (до 2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 25 | 85% детей в возрасте от 1-6 лет | 71 | 81 | - | 71 | 10 |
| Общеобразовательные организации | мест | 192 | 100% детей 7-17 лет | 94 | 161 | 192 | - | - |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 105 | 120 % школьников | 113 | 193 | 105 | 8 | 80 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 человек | 12 | 14 | - | 12 | 2 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 38 | 18,15 пос/см на 1000 человек | 16 | 19 | 38 | - | - |
| Аптеки | объект | отсутствуют | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Спортивные залы | кв.м пола | 169,7 | 350 кв.м на 1000 человек | 310 | 366 | 169,7 | 140,3 | 56 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 612 | 1 949,4 кв.м на 1000 человек | 1725 | 2037 | 612 | 1113 | 312 |
| Бассейны | кв.м. зерк. воды | отсутствуют | 75 кв.м на 1000 человек | 66 | 78 | - | 66 | 12 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 229 | I очередь – 150-200 мест, рас.срок – 150 мест на 1000 чел. | 188 | 157 | 229 | - | - |
| Библиотеки | тыс. экземпляров | 9,0 | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 7,1 | 8,4 | 9,0 | - | - |
| Магазины | кв.м.торг. площади | 198,3 | 300 кв.м на 1000 человек | 266 | 314 | 198,3 | 67,7 | 48 |
| Предприятия общественного питания | мест | отсутствуют | 40 мест на 1000 человек | 35 | 42 | - | 35 | 7 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб. мест на 1000 человек | 6 | 7 | - | 6 | 1 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Полиция | чел. | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков | объект | отсутствуют | 0,5 объекта на 1000 жителей | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Кладбище | га | 1,38 | 0,24 га на 1000 человек | 0,21 | 0,25 | 1,38 | - | - |

Таблица 3.4.2

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания          Поспеловского  сельского поселения (для населения, стоящего второе жилье)

| Наименование | Единица измерения | Потребность для сельского поселения | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) | 1 очередь (до 2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 85% детей в возрасте от 1-6 лет | 85 | 291 | 85 | 206 |
| Общеобразовательные организации | мест | 100% детей 7-17 лет | 142 | 666 | 142 | 524 |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 120 % школьников | 170 | 799 | 170 | 629 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 человек | 15 | 72 | 15 | 57 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 пос/см на 1000 человек | 20 | 97 | 20 | 77 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс. человек | 1 | 1 | 1 | - |
| Спортивные залы | кв.м пола | 350 кв.м на 1000 человек | 394 | 1871 | 394 | 1477 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 1 949,4 кв.м на 1000 человек | 2193 | 10421 | 2193 | 8228 |
| Бассейны | кв.м. зерк. воды | 75 кв.м на 1000 человек | 84 | 401 | 84 | 317 |
| Клубы, Дома культуры | мест | I очередь – 150 мест на 1000 человек, расч.срок – 70 мест на 1000 человек | 169 | 374 | 169 | 205 |
| Библиотеки | тыс. экземпляров | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 9,0 | 42,8 | 9,0 | 33,8 |
| Магазины | кв.м.торг. площади | 300 кв.м на 1000 человек | 338 | 1604 | 338 | 1266 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 человек | 45 | 214 | 45 | 169 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб. мест на 1000 человек | 8 | 37 | 8 | 29 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 1 | - |
| Отделения и филиалы банков | объект | 0,5 объекта на 1000 человек | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Полиция | человек | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Кладбище | га | 0,24 га на 1000 человек | 0,27 | 1,28 | 0,27 | 1,01 |

Таблица 3.4.3

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания          Поспеловского  сельского поселения (для населения многодетных семей)

| Наименование | Единица измерения | Потребность для сельского поселения | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) | 1 очередь (до 2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 85% детей в возрасте от 1-6 лет | 168 | 802 | 168 | 634 |
| Общеобразовательные организации | мест | 100% детей 7-17 лет | 298 | 1415 | 298 | 1117 |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 120 % школьников | 358 | 1698 | 358 | 1340 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 человек | 12 | 56 | 12 | 44 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 пос/см на 1000 человек | 16 | 76 | 16 | 60 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс. человек | 1 | 1 | 1 | - |
| Спортивные залы | кв.м пола | 350 кв.м на 1000 человек | 308 | 1464 | 308 | 1156 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 1 949,4 кв.м на 1000 человек | 1715 | 8155 | 1715 | 6440 |
| Бассейны | кв.м. зерк. воды | 75 кв.м на 1000 человек | 66 | 314 | 66 | 248 |
| Клубы, Дома культуры | мест | I очередь – 150-200 мест, расч.срок – 100 мест на 1000 человек | 188 | 418 | 188 | 230 |
| Библиотеки | тыс. экземпляров | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 7,0 | 33,5 | 7,0 | 26,5 |
| Магазины | кв.м.торг. площади | 300 кв.м на 1000 человек | 264 | 1255 | 264 | 991 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 человек | 35 | 167 | 35 | 132 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб. мест на 1000 человек | 6 | 29 | 6 | 23 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 1 | - |
| Отделения и филиалы банков | объект | 0,5 объекта на 1000 человек | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Полиция | человек | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Кладбище | га | 0,24 га на 1000 человек | 0,21 | 1,00 | 0,21 | 0,79 |

Таблица 3.4.4

Обеспеченность объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания для постоянного населения, населения, строящего второе жилье, и населения многодетных семей

с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания, %

| Наименование | Единица измерения | Потребность по нормативам к 2035 г. | Существующее положение на исходный год | Существующее сохраняемое к 2035 г. | Предлагаемое новое строительство к 2035 г. | Обеспеченность к 2035 г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания в таблице 3.4.5), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 1174 | 25 | 0 | 1185 | 1011 |
| Общеобразовательные организации | мест | 2242 | 192 | 192 | 2100 | 1021 |
| Организации дополнительного образования детей | мест | 2690 | 105 | 105 | 2585 | 100 |
| Больницы | койка | 142 | отсутствуют | 0 | 0 | 02 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 192 | 38 | 38 | 160 | 1031 |
| Аптеки | объект | 3 | отсутствуют | 0 | 0 | 03 |
| Спортивные залы | кв.м пола | 3701 | 169,7 | 169,7 | 3550 | 1011 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 20613 | 612 | 612 | 20100 | 100 |
| Бассейны | кв.м. зерк. воды | 793 | отсутствуют | 0 | 0 | 02 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 7524 | 229 | 229 | 550 | 1041 |
| Библиотеки | тыс. экземпляров | 85 | 9 | 9 | 75,7 | 100 |
| Магазины | кв.м.торг. площади | 3173 | 198,3 | 198,3 | 2975 | 100 |
| Предприятия общественного питания | мест | 423 | отсутствуют | 0 | 0 | 03 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 73 | отсутствуют | 0 | 73 | 100 |
| Отделения связи | объект | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | чел. | 4 | 1 | 1 | 3 | 100 |
| Отделения банков | объект | 5 | отсутствуют | 0 | 6 | 1205 |
| Кладбище | га | 3 | 1,38 | 1,38 | 0 | 556 |

- Показатель обеспеченности более 100% связан с применением проектов детских садов, общеобразовательных школ, лечебно-профилактических медицинских организаций и спортивных залов типового размера (см подробнее мероприятия, указанные в таблице 3.4.5);

- Больницы и плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания и размещаются в административном центре района;

- Аптеки и предприятия общественного питания зачастую относятся к частному сектору экономики, и их размещение на территории сельского поселения определяется наличием спроса на данные виды услуг. Для администрации Поспеловского сельского поселения важно создать условия для развития сети аптек и аптечных пунктов, а также кафе, ресторанов и прочих объектов общественного питания на территории муниципального образования;

- Необходимо отметить, что в связи с расчетом обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями в целом по Поспеловского сельскому поселению (10373 человека к расчетному сроку), а не отдельно для постоянного населения (1045 человек), населения, строящего второе жилье (5508 человека), и населения многодетных семей (4184 человека), происходит снижение нормативного значения до 70 мест на 1000 жителей;

- Размещение отделений банков планируется в составе каждого проектируемого общественного (многофункционального) центра в п.Луговой, с.Мальцево и с.Поспелово;

- В дальнейшем будет определена территория под новое кладбище, на основании этого будут внесены поправки в проект генерального плана.

Таблица 3.4.5

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Поспеловском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО значения |
| Охрана общественного правопорядка |
| 1 | п.Луговой | Участковый пункт полиции в составе общественного центра | Новое строительство | объект/участковых | - | 1/3 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Образовательные организации |
| 1 | с.Поспелово | Детский сад | Перефункционирование | мест | 25 | - | + |  | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 80 | + |  |  |
| 2 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 330 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | п.Луговой | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 90 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 4 | с.Мальцево | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 190 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 5 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Общеобразовательная школа | Новое строительство | мест | - | 550 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 6 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 330 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| 7 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 165 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| 8 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Общеобразовательная школа | Новое строительство | мест | - | 1000 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| 9 | п.Луговой | Общеобразовательная школа | Новое строительство | мест | - | 550 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | с.Поспелово, п.Луговой, с.Мальцево | Кружки детского творчества при СОШ, МФЦ и проектируемых многофункциональных центров | Организационное | мест | 105 | 536 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2049 |  | + |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |
| 1 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Амбулатория | Новое строительство | посещ.в смену | - | 100 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | п.Луговой | Фельдшерско-акушерский пункт | Новое строительство | посещ.в смену | - | 30 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | с.Мальцево | Фельдшерско-акушерский пункт | Новое строительство | посещ.в смену | - | 30 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| Спортивные залы |
| 1 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Спортивный зал при новой школе | Новое строительство | кв.м | - | 162 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Спортивный зал при новой школе | Новое строительство | кв.м | - | 280 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | п.Луговой | Спортивный зал при новой школе | Новое строительство | кв.м | - | 162 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 1 | с.Поспелово | Хоккейная коробка при средней школе | Капитальный ремонт | кв.м | 450 | - | + |  | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Спортивная площадка при новой школе | Новое строительство | кв.м | - | 1500 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | п.Луговой (территория для многодетных семей) | Спортивная площадка при новой школе | Новое строительство | кв.м | - | 2500 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| 4 | п.Луговой | Спортивная площадка при новой школе | Новое строительство | кв.м | - | 1500 |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | п.Луговой | Зрительный зал в составе общественного центра | Новое строительство | мест | - | 300 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | с.Мальцево | Зрительный зал в составе общественного центра | Новое строительство | мест | - | 250 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | п.Луговой | Библиотека в составе общественного центра | Новое строительство | тыс.экз. | - | 50,0 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 4 | с.Мальцево | Библиотека в составе общественного центра | Новое строительство | тыс.экз. | - | 25,7 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Мальцево | Спортивный зал | Новое строительство | кв.м | - | 196 | + |  | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | с.Мальцево | Спортивные залы в составе общественного центра | Новое строительство | кв.м | - | 950 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | п.Луговой | Спортивные залы в составе общественного центра | Новое строительство | кв.м | - | 1800 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 1 | п.Луговой | Плоскостные сооружения спортивного назначения | Новое строительство | кв.м. | - | 9600 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | с.Мальцево | Плоскостные сооружения спортивного назначения | Новое строительство | кв.м. | - | 5000 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Поспелово | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 100 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  |  |  |  |  | 150 |  | + |  |
| 2 | п.Луговой | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 370 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1405 |  | + |  |
| 3 | с.Мальцево | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 200 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  |  |  |  |  |  | 750 |  | + |  |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Поспелово | Предприятия бытового обслуживания в составе МФЦ | Новое строительство | раб. мест | - | 10 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | п.Луговой | Предприятия бытового обслуживания в составе общественного центра | Новое строительство | раб. мест | - | 41 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | с.Мальцево | Предприятия бытового обслуживания в составе общественного центра | Новое строительство | раб. мест | - | 22 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| Отделения банков |
| 1 | с.Поспелово | Отделение банка в составе МФЦ | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | п.Луговой | Отделение банка в составе общественного центра | Новое строительство | объект | - | 4 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | с.Мальцево | Отделение банка в составе общественного центра | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| Отделения связи |
| 1 | п.Луговой | Отделение почтовой связи в составе общественного центра | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |

## 3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Поспеловского сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

1.Организация системы зеленых насаждений.

2.Организация туристического маршрута «Жемчужное ожерелье Татарстана» (Большое Кольцо).

3.Организация культурно-ландшафтного маршрута «Елабужское Кольцо».

4.Организация водного маршрута «Тойма-Кама-Криуша».

5.Строительство туристско-экологического комплекса «Поспелово» в с.Поспелово.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Поспеловского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Поспеловском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | Поспеловское СП | Туристический маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана» (Большое Кольцо) | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Поспеловского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |
| 1 | с.Поспелово | Туристско-экологический комплекс «Поспелово» | Новое строительство | га | - | 0,2 | + |  | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Поспеловского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |
| 1 | Поспеловское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Елабужское Кольцо» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | Поспеловское СП | Водный маршрут «Тойма-Кама-Криуша» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Поспеловского СП |
| 3 | Поспеловское СП, с.Поспелово, с.Мальцево, п.Луговой | Озеленение общего пользования | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Поспеловского СП |

## 3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Поспеловского сельского поселения в составе Генерального плана Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Елабужского муниципального района и, как следствие, планировочная структура территории Поспеловского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог

Направления по развитию автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и проекте Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, поэтому генеральным планом Поспеловского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Перспективный транспортный каркас Поспеловского сельского поселения будет формироваться из федеральных, региональных и местных автомобильных дорог.

Развитие автомобильных дорог федерального значения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Республики Татарстан, Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и генеральным планом на расчетный срок предусмотрена реконструкция участка автомобильной дороги «М-7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь» протяженностью 2,21 км.

Развитие автомобильных дорог местного значения

Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонных подъездных автодорог к населенным пунктам.

Кроме того, предлагается соединить все населенные пункты поселения сетью дорог общего пользования с твердым покрытием.

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района, генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги «Мальцево – Луговой» протяженностью 2,64 км.

Так же генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство автомобильной дороги «Подъезд к проектным жилым площадкам с.Мальцево» протяженностью 5,71 км.

Развитие трубопроводного транспорта

Генеральным планом на первую очередь в северо-восточной части поселения предусмотрено строительство магистрального газопровода  «Можга – Елабуга» протяженностью 2,77 км.

Данное мероприятие запланировано в соответствии со Схемой  территориального планирования Республики Татарстан и Проектом планировки территории для линейного объекта «Реконструкция магистрального газопровода Можга – Елабуга».

Развитие искусственных сооружений

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство двух мостовых переходов через р.Тойма, на проектируемой автомобильной дороге местного значения «Подъезд к проектным жилым площадкам с.Мальцево».

Развитие транспортных территорий

В соответствии с письмом Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан №671 от 28.03.2016 г., генеральным планом на первую очередь в северо-западной части поселения предусмотрено размещение площадок под перспективное развитие транспортной инфраструктуры на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110501:1325, 16:18:110501:1326, 16:18:110501:1295, 16:18:000000:886 и перевод данных земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Проектом внесения изменений в генеральный план на первую очередь на территории Поспеловского сельского поселения предусмотрено размещение придорожного сервиса в придорожной полосе автомобильной дороги федерального значения «М-7 «Волга», на земельном участке с кадастровым номером 16:18:110501:1155, а так же перевод данного земельного участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог Поспеловского сельского поселения.

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия ФЕДЕРАЛЬНОГО значения |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Поспеловское СП | «М-7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь» | Реконструкция | км | 2,21 | - | - | + | СТП Республики Татарстан, СТП Елабужского МР, Генеральный план Поспеловского СП |
| Трубопроводный транспорт |
| 1 | Поспеловское СП | Магистральный газопровод «Можга – Елабуга» | Новое строительство | км | - | 2,77 | + |  | СТП Республики Татарстан, Проект планировки территории для линейного объекта «Реконструкция магистрального газопровода Можга – Елабуга», СТП Елабужского МР, Генеральный план Поспеловского СП |
| Мероприятия МеСТНОГО (районного) значения |
| Транспортные территории |
| 1 | Поспеловское СП, северо-западная часть поселения | Площадки перспективного развития транспортной инфраструктуры на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:110501:1325, 16:18:110501:1326, 16:18:110501:1295, 16:18:000000:886 | Перевод земельных участков с категорией «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и организация площадок перспективного развития транспортной инфраструктуры | га | - | 25,07 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | Поспеловское СП, восточная часть поселения | Придорожный сервис | Новое строительство, перевод земельного участка с кадастровым номером 16:18:110501:1155 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | га | - | 1,10 | + | - | Проект внесения изменений в генеральный план Поспеловского СП |
| Мероприятия МеСТНОГО значения (поселения) |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Поспеловское СП | «Мальцево – Луговой» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,64 | - | + |  | СТП Елабужского МР, Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | Поспеловское СП | «Подъезд к проектным жилым площадкам с.Мальцево» | Новое строительство | км | - | 5,71 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| Искусственные сооружения |
| 1 | Поспеловское СП | Мостовой переход через р.Тойма, на автодороге «Подъезд к проектным жилым площадкам с.Мальцево» | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| 2 | Поспеловское СП | Мостовой переход через р.Тойма, на автодороге «Подъезд к проектным жилым площадкам с.Мальцево» | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |

## 3.7. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов Поспеловского сельского поселения

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

В 2012 году был выполнен и утвержден генеральный план Поспеловского сельского поселения. В 2014 году данный проект генерального плана согласован в Кабинете Министров Республики Татарстан.

В 2016 году было проведено переутверждение генерального плана Поспеловского сельского поселения Решением Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 20.10.2016 г. №53.

В 2016 году был разработан проект внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения, прошедший согласование в Кабинете Министров Республики Татарстан и утвержденный Решением Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан» от 08.12.2016г. №58.

В 2018 году был выполнен проект генерального плана Поспеловского сельского поселения, который прошел процедуру согласования в Кабинете Министров Республики Татарстан и был утвержден Решением Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан» от 06.02.2018г. №116. В соответствии с действующим законодательством, утвержденные границы территорий населенных пунктов упомянутого проекта генерального плана были приняты как существующие границы разрабатываемого проекта внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения изменение границы с.Поспелово, п.Луговой и с.Мальцево не предусмотрено.

Таблица 3.7.1

Предложения по установлению границ населенных пунктов, га

| Наименование н.п. | Земли в пределах существующей границы территории населенных пунктов в соответствии с утвержденным проектом внесения изменений в генеральный план | Формирование проектных границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земли в пределах проектных границ населенных пунктов | Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенных пунктов | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов |
| с.Поспелово | 125,9 | 125,9 | 125,9 | - | - |
| с.Мальцево | 166,1 | 166,1 | 166,1 | - | - |
| п.Луговой | 397,9 | 397,9 | 397,9 | - | - |
| Всего | 689,9 | 689,9 | 689,9 | - | - |

## 3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 3.8.1. Водоснабжение

Расчетные расходы

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012  в зависимости от числа жителей и этажности застройки.  Продолжительность тушения пожара - 3часа. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2012 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.8.1.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.8.1

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетное водопотребление населением

Таблица 3.8.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Поспелово | - | 276 52,4 | 319 38,3 | - | 595 90,7 | 108,9 | 9,1 | 41,7 | 54,0 | 213,6 |
| 2 | с.Мальцево | - | - | 183 22,0 | - | 183 22,0 | 26,4 | 2,2 | 12,8 | 54,0 | 95,4 |
| 3 | п.Луговой | - | - | 24 2,9 | - | 24 2,9 | 3,5 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 5,4 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с.Поспелово | - | 276 52,4 | 349 41,9 | - | 625 94,3 | 113,2 | 9,4 | 43,8 | 54,0 | 220,4 |
| 2 | с.Мальцево | - | 183 34,8 | 230 27,6 | - | 413 62,4 | 74,8 | 6,2 | 28,9 | 54,0 | 164,0 |
| 3 | п.Луговой | - | 1849 351,3 | 25 36 | - | 1879 354,9 | 425,9 | 35,5 | 131,5 | 108,0 | 700,9 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с.Поспелово | - | 240 45,6 | 475 57,0 | - | 715 102,6 | 123,1 | 10,3 | 50,1 | 54,0 | 237,4 |
| 2 | с.Мальцево | - | 881 167,4 | 290 34,8 | - | 1171 202,2 | 242,6 | 20,2 | 82,0 | 108,0 | 452,8 |
| 3 | п.Луговой | - | 8811 1674,1 | 40 4,8 | - | 8851 1678,9 | 2014,7 | 167,9 | 619,6 | 108,0 | 2910,1 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2035г.)

- проведение поисково-оценочных работ, направленных на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для обеспечения с.Мальцево, п.Луговой централизованной системой водоснабжения в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества с использованием технологических приемов, направленных в первую очередь на обеззараживание, обезжелезивание, и умягчение воды в с.Поспелово. Предлагается установка фильтровального оборудования для хозяйственно-питьевых целей непосредственно в жилых домах и объектах социального, культурно – бытового обслуживания.

- реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с. Поспелово протяженностью 4,1км;

- строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий с.Мальцево, п.Луговой в связи с выделением территорий под жилищное строительство;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями, установка приборов учета и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

### Водоотведение

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.4.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.8.3

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Расчетное водоотведение населением

Таблица 3.8.4

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Поспелово | - | 276 52,4 | 319 38,3 | - | 595 90,7 | 108,9 | 4,55 | 113,5 |
| 2 | с.Мальцево | - | - | 183 22,0 | - | 183 22,0 | 26,4 | 1,1 | 27,5 |
| 3 | п.Луговой | - | - | 24 2,9 | - | 24 2,9 | 3,5 | 0,15 | 3,7 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с.Поспелово | - | 276 52,4 | 349 41,9 | - | 625 94,3 | 113,2 | 4,7 | 117,9 |
| 2 | с.Мальцево | - | 183 34,8 | 230 27,6 | - | 413 62,4 | 74,8 | 3,1 | 77,9 |
| 3 | п.Луговой | - | 1849 351,3 | 25 36 | - | 1879 354,9 | 425,9 | 17,75 | 443,7 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с.Поспелово | - | 240 45,6 | 475 57,0 | - | 715 102,6 | 123,1 | 5,15 | 128,3 |
| 2 | с.Мальцево | - | 881 167,4 | 290 34,8 | - | 1171 202,2 | 242,6 | 10,1 | 252,7 |
| 3 | п.Луговой | - | 8811 1674,1 | 40 4,8 | - | 8851 1678,9 | 2014,7 | 83,95 | 2098,7 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.3 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

1.	В связи с высокой плотностью застройки на территории Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района, отсутствия подходящего поверхностного водоема для приема очищенных сточных вод, отсутствует возможность устройства централизованной канализации с размещением очистных сооружений, с соблюдением требований СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1) проектом генерального плана предлагается для создания благоприятных экологических (санитарных) условий на территории поселения устройство автономной системы канализации для застройки индивидуальными жилыми домами. Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Сточные воды предлагается очищать установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с приведением  качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами.  Технология очистки на установках биологической очистки должна предусматривать  процессы денитрификации и дефосфации сточной воды с последующим обеззараживанием очищенных сточных вод на установке ультразвуковых блоков кавитации.

Накопительные емкости очищенных сточных вод необходимы для регулирования пиков между режимами сброса очищенных сточных и их расходом на последующие нужды (на полив или пожаротушение).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод возможно за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС, что приведет к сокращению общего потребления воды.

Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

2. организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки.

Местоположение БОСК, необходимость в канализационной насосной станции, их количество и производительность, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории проектирования и рельефа местности.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а так же строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем предприятия АПК. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах АПК;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

### Инфраструктура обращения с отходами

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.8.3.1

Таблица 3.8.3.1

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, т/год |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого |
| с. Поспелово | 141,61 | 44,62 | 186,24 | 27,94 | 214,17 | 161,07 | 50,76 | 211,83 | 10,59 | 222,43 | 197,56 | 62,25 | 259,82 | 12,99 | 272,81 |
| с. Мальцево | 43,55 | 13,72 | 57,28 | 8,59 | 65,87 | 106,44 | 33,54 | 139,98 | 7,00 | 146,98 | 323,56 | 101,96 | 425,52 | 221,28 | 446,80 |
| п. Луговой | 5,71 | 1,80 | 7,51 | 1,13 | 8,64 | 484,25 | 152,60 | 636,86 | 31,84 | 668,70 | 244,56 | 770,68 | 3216,31 | 160,82 | 3377,12 |
| Итого по сельскому поселению | 190,87 | 60,15 | 251,03 | 37,65 | 288,68 | 751,77 | 236,90 | 988,67 | 49,43 | 1038,10 | 2966,75 | 934,89 | 3901,65 | 195,08 | 4096,73 |

Количество единиц спецтехники (транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.8.3.2.

Таблица 3.8.3.2

| Наименование | Количество контейнеров, шт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| с. Поспелово | 9 | 12 |
| с. Мальцево | 6 | 18 |
| п. Луговой | 27 | 135 |
| Итого по сельскому поселению | 42 | 165 |

Таким образом, на территории Поспеловского сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 42 шт. на первую очередь, 165 штуки – на расчетный срок, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье).  Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Также, согласно Постановления Кабинета Министров от 25.03.2017 г. № 181 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Татарстан», сбор опасных ТКО осуществляется с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В связи с необходимостью складирования образующихся ТКО и наполненностью существующего полигона ТКО «Малореченский», схемой территориального планирования Елабужского муниципального района в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан на территории Поспеловского сельского поселения предлагается строительство межмуниципального полигона ТКО (ММП ТКО).

При ММП ТКО предусматривается создание мусоросортировочного комплекса и экологического технопарка, резиденты которых будут осуществлять утилизацию (переработку) отходов и обеспечивать достижение значений целевых индикаторов, установленных территориальной схемой в области обращения с отходами. В составе экологического технопарка предлагается ввести в эксплуатацию установку по термическому обезвреживанию отходов, размещение которых на полигоне ТКО не допускается. Предложенный состав объектов инфраструктуры направлен на развитие отходоперерабатывающей индустрии, связанной с прогрессивной (двухэтапной) системой транспортирования отходов, сортировкой с извлечением на начальном этапе до 35% утильных фракций и захоронением не утилизируемой части отходов с применением безопасных и эффективных технологий на межмуниципальном полигоне ТКО. Зона обслуживания Елабужского ММП ТКО включает территории следующих муниципальных районов: Агрызского, Актанышского, Заинского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Мамадышского, Нижнекамского, Сармановского, Тукаевского.

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь и на расчетный срок

  - организация планово-регулярной санитарной очистки территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - строительство межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов с мусоросортировочным комплексом в северной части Поспеловского сельского поселения в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. № 149));

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусоросортировочную станцию (расположенную при межмуниципальном полигоне ТКО) на межмуниципальном полигоне ТКО. До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО на территории Поспеловского сельского поселения муниципальном районе, твердые коммунальные отходы с территории сельского поселения будут вывозиться на полигон ТКО г. Менделеевск;

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя;

  - обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

### Теплоснабжение

Исходными данными для расчета тепловых нагрузок являются:

То= минус 320С – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

Твн=200С – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий;

Тср= минус 4,30С – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха ≤100С .

Отопительный период для Нижнекамского района  составляет 229 суток (данные СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Расчетные расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилой и общественно-административной застройки определены в соответствии:

- с эскизом застройки и данными распределения жилого фонда, населения и территорий;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Значение удельных показателей расчетного расхода тепла на отопление жилых зданий на 1 м2, общей площади квартир q0 (Вт/м2) по периодам развития и этажности здания приняты из статьи «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий».

Для зданий строительства до 1995 года

- 1-3 эт. индивидуальные – 206,6 Вт/м2

- 1-3 эт. сблокированные - 151,2 Вт/м2

Для зданий строительства после 2000 года

- 1-3 эт. индивидуальные – 94,8 Вт/м2

- 1-3 блокированные – 79,0 Вт/м2

Формулы для определения тепловых нагрузок на ОВ и ГВС.

1. Максимальный тепловой поток МВт (Гкал/час) отопление жилых зданий

Qmax=Ap x q0 x 10-6,

где Ap – общая площадь жилья в м2.

Годовой расход теплоты на отопление – МВт/ Гкал/час

где  ti=20 0C средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемого здания.

tm – средняя температура наружного воздуха за расчетный период, tm=-4,3 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

24 – продолжительность работы системы отопления в сутки, час

z0=229 суток - продолжительность работы системы отопления за расчетный период, СНиП 23-01-99 – для Нижнекамского района.

3. Максимальный тепловой поток на отопление МВт (Гкал/час) общественно-деловой застройки определен по формуле укрупненных расчетов:

Qmax=a q0 Vн (ti-t0) x 10-6, где

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания.

q0 – удельная отопительная характеристика здания при t0=-32 0C , Вт/(м3 0С),

Vн – объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,00 (надземная часть), м3.

ti – средняя температура внутреннего воздуха для зданий различного назначения.

t0 =-320 С – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

4. Расчетный расход теплоты на вентиляцию, МВт, общественно-деловой застройки определяется по формуле для укрупненных расчетов:

QBчас=Vнqв(ti-t0)х 10-6 , где

Vн –объем здания по наружному обмеру, м3,

qв – удельная вентиляционная характеристика, Вт/ (м3 0С) [ккал/(ч.м3  о С)].

ti – средняя температура внутреннего воздуха вентилируемых помещений здания, 0С,

t0=-34 0С – расчетная температура наружного воздуха.

Годовой расход тепла на вентиляцию определяется по формуле:

nВ – усредненное число часов работы системы вентиляции в течении суток (но не менее 16 часов),

zВ – продолжительность работы системы вентиляции за расчетный период.

Для расчета поз. 2 и поз. 3 использовались «Методические указания …» (издание 4-ое, Москва, 2002 г.) под редакцией ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.

5. Средний тепловой поток, Вm, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Qhm=[(1.2m (a+b)(55-t))]C/24х3,6

или Qhm=qnm, где m – число человек

qn – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение,

qn = 247 Вт – на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением, при средней, за отопительный период, норме расхода воды при температуре 55 0С на горячее водоснабжение в сутки на 1 человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением – 85 л/сут.

qn = 320 Вт – на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях.

6. Максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Qhmax=2.4Qhm

7.Годовой тепловой поток

Qгв/год=(1+k)*П*Qгв*[zот+b*(350-zот)]

k – коэффициент неравномерности потребления воды, k=0.15

П – продолжительность работы системы горячего водоснабжения в часах за сутки

zот – продолжительность работы системы отопления в сутках

b – коэффициент уменьшения расхода горячего водоснабжения в летний период, b=0,8.

Для всех централизованных источников тепла, а также для отопления индивидуальной застройки – основным видом топлива является природный газ.

Генеральным планом Поспеловского сельского поселения предлагается:

1. Для индивидуальной жилой застройки отопление и горячее водоснабжение предлагается принять от собственных генераторов тепла: бытовых котлов и газовых проточных водонагревателей или от двухконтурных котлов.

2. Строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах, таблица 3.8.7

Таблица 3.8.7

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Количество БМК | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2020 год | На 2035 год |  |
| п.Луговой | Участковый пункт полиции в составе общественного центра | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Детский сад 330 мест | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Детский сад 90 мест | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Общеобразовательная школа 550 мест | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Амбулатория | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Предприятия торговли | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Предприятия торговли |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Общеобразовательная школа 550 мест |  | + | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Общеобразовательная школа 1000 мест | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Детский сад 165 мест | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Детский сад 330 мест | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
| с.Мальцево | Фельдшерско-акушерский пункт | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Спортивный зал | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Предприятия торговли | + | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| с.Поспелово | Детский сад 80 мест | + |  | Генеральный план Поспеловского СП |
|  | Предприятия торговли | + | + | Генеральный план Поспеловского СП |
| Всего | 14 | 5 |  |

Таким образом, на территории Поспеловского сельского поселения для теплоснабжения административно-деловой застройки предлагается строительство 11 БМК на первую очередь и 5 БМК на расчетный срок.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax  ;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу-годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) представлены в таблице 3.8.8.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения сельского поселения

Таблица 3.8.8

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
|  | Поспеловское СП | 176,44 | 641,74 | 2362,14 |
| 1 | с.Поспелово | 130,90 | 137,50 | 157,30 |
| 2 | с.Мальцево | 40,26 | 90,86 | 257,62 |
| 3 | п.Луговой | 5,28 | 413,38 | 1947,22 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП. Замена ГРП, ШРП не требуется.

Так как в Поспеловском СП предусматривается освоение новых территории и прирост населения проектом предлагается:

На первую очередь (до 2020 г.)

с. Мальцево

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ.

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR.

п. Луговой

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ.

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR.

На расчетный срок (до 2035 г.)

с. Поспелово

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ.

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR.

с. Мальцево

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ.

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR.

п. Луговой

- строительство новых ГРПШ дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода высокого давления до проектируемых ГРПШ.

- прокладка газопроводов низкого давления от проектируемых ГРПШ до потребителя. Трубы принять полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR.

Прокладку газопроводов и месторасположение газорегуляторных пунктов уточнить на последующих стадиях проектирования с учетом гидравлического расчета, геологических и топогеодезических изысканий.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Поспеловское сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.3.9.9. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.3.8.10. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии составила 0,492 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных предприятий, тыс. кВт.ч/год

Таблица 3.8.9

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| Поспеловское СП | 1817,69 | 7047,32 | 26499,06 |
| с.Поспелово | 1368,50 | 1437,50 | 1644,50 |
| с.Мальцево | 397,11 | 949,90 | 2904,08 |
| п.Луговой | 52,08 | 4659,92 | 21950,48 |

Расчетная мощностиь КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

Таблица 3.8.10

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| Поспеловское СП | 408,86 | 1572,82 | 5901,08 |
| с.Поспелово | 307,02 | 322,50 | 368,94 |
| с.Мальцево | 90,04 | 213,11 | 646,39 |
| п.Луговой | 11,81 | 1037,21 | 4885,75 |

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

Таблица 3.8.11

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| Поспеловское СП | 434,96 | 1673,21 | 6277,75 |
| с.Поспелово | 326,62 | 343,09 | 392,49 |
| с.Мальцево | 95,78 | 226,71 | 687,65 |
| п.Луговой | 12,56 | 1103,41 | 5197,61 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также значительный прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом незначительного увеличения населения приведены в таблице 3.8.12

Таблица 3.8.12

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. относит.2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электр-ние тыс.кВт*час/год | 1817,69 | 7047,32 | 26499,06 | 24681,37 |
| 2.Расчетная мощность,кВт | 408,86 | 1572,82 | 5901,08 | 5492,22 |
| 3.Трансформаторная мощность, кВА | 434,96 | 1673,21 | 6277,75 | 5842,79 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение электропотребления сельского поселения, связанное с выделением площадок под жилищное строительство. При этом имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Для обеспечения электроэнергией вновь застраиваемых территорий необходимо:

На первую очередь (до 2020г.)

- для обеспечения электроэнергией застройки с. Мальцево необходимо установить трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и мощностью трансформаторов 225 кВ;

- для обеспечения электроэнергией застройки п. Луговой необходимо установить трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и мощностью трансформаторов 1105 кВ.

На расчетный срок (до 2035г.)

- для обеспечения электроэнергией застройки с. Мальцево необходимо установить трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и мощностью трансформаторов 690 кВ;

- для обеспечения электроэнергией застройки п. Луговой необходимо установить трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и мощностью трансформаторов 5160 кВ;

- для обеспечения электроэнергией застройки с. Поспелово необходимо установить трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и мощностью трансформаторов 395 кВ.

Точное количество трансформаторных подстанций, количество, местоположение, а так же трассировка линии 10 кВ будет уточнено на следующей стадии проектирования.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.8.7 Слаботочные сети

Проектное решение

Проектом предлагается 100%-ое проектирование систем телефонизации, телевидения и радиофикации от существующих систем связи.

Для 100% обеспечения телефонной связью населения необходимо:

-на первую очередь 544 телефонов, с учетом коэффициента на общественную застройку К-1,25 потребное количество абонентов составит 680.

-на расчетный срок 2038 телефонов с учетом коэффициента на общественную застройку К-1,25 потребное количество абонентов составит 2548.

## Мероприятия инженерной защиты от опасных природных процессов

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования.

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

Мероприятия инженерной защиты по использованию территории со специфическими грунтами

На территории сельского поселения муниципального района имеются залегания органоминеральных и органических грунтов в виде заболоченных территорий в границах населенных пунктов.

В случае освоения территорий с органоминеральными и органическими грунтами рекомендуется предусматривать следующие мероприятия:

- полная или частичная прорезка слоев органоминеральных и органических грунтов фундаментами;

- полная или частичная замена органоминерального и органического грунта песком, гравием, щебнем и т.д.;

- уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом или другим материалом (с устройством фильтрующего слоя или дрен при необходимости ускорения процесса консолидации основания);

- закрепление илов буросмесительным способом.

Для намыва слоя грунта в качестве основания сооружения в местах залегания органоминеральных и органических грунтов могут применяться супеси и пески любой крупности. Для ускорения консолидации намываемого слоя пылеватых песков или супесей необходимы предварительный намыв или укладка на маловодопроницаемое естественное основание, сложенное органоминеральными и органическими грунтами, дренирующего слоя, например, из песка средней крупности.

Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных биогенным грунтам, занесены в таблицу 3.9.1.

Таблица 3.9.1

Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных биогенным грунтам

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Поспелово | биогенные грунты | полная или частичная прорезка слоев грунтов фундаментами; полная или частичная замена органоминерального и органического грунта песком, гравием и др., уплотнение грунтов |
| 2 | п.Луговой | биогенные грунты | полная или частичная прорезка слоев грунтов фундаментами; полная или частичная замена органоминерального и органического грунта песком, гравием и др., уплотнение грунтов |
| 3 | с.Мальцево | биогенные грунты | полная или частичная прорезка слоев грунтов фундаментами; полная или частичная замена органоминерального и органического грунта песком, гравием и др., уплотнение грунтов |

Мероприятия инженерной защиты от затопления

Развитие процесса подтопления на застроенных территориях определяется тремя основными закономерностями: общим направлением процесса изменения уровня грунтовых вод, скоростью этого процесса и характером сезонных и многолетних колебаний.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Территориальная система защиты должна обеспечивать общую защиту застроенной территории. Она включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровенного режима водных объектов.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации, а также эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

В мероприятиях по борьбе с  подтоплением необходимо предусмотреть осушение территории. Нормы осушения (понижения уровня подземных вод) при проектировании защиты от подтопления на конкретных территориях принимают в зависимости от характера ее функционального использования в соответствии со СНиП 2.06.15-85. Принимаемые при проектировании защитных сооружений нормы осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать соответствующий порог геологической безопасности для защищаемого объекта с учетом критического уровня подземных вод и вида грунтов оснований.

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи. На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

Инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость строительства.

На территории сельского поселения выделяются населенные пункты, попадающая в зону возможного затопления по данным Министерства экологии природных ресурсов и МЧС Республики Татарстан.

Необходимо предусмотреть инженерную защиту затопляемых территорий. К таким мероприятиям относятся: подсыпка территории до незатопляемых отметок, обвалование затопляемой территории, спрямление русла, дноуглубление.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны затопления.

В случае использования затапливаемых территорий для хозяйственной деятельности возникает необходимость проведения инженерных мероприятий по защите этих территорий от затопления.

При проектировании защитных сооружений необходимо установить отметки высоких горизонтов воды реки различной повторяемости по данным многолетних гидрометрических наблюдений. Расчетная высота наивысшего горизонта воды устанавливается особым заданием в зависимости от характера использования территорий, защищаемых от затопления.

В любом случае инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне затопления может серьезно повысить стоимость возводимого объекта.

Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных затоплению, занесены в таблицу 3.9.2.

Таблица 3.9.2

Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных затоплению

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Поспелово | Затопление | Подсыпка территории до незатопляемых отметок, обвалование, спрямление русла, дноуглубление |
| 2 | п.Луговой | Затопление | Подсыпка территории до незатопляемых отметок, обвалование, спрямление русла, дноуглубление |

Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог

К защитным мерам по предотвращению образования снежных заносов относится защита дорог с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относятся снегозащитные лесополосы - снегозащитные лесные полосы, постоянные заборы. К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы.

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

На территории Поспеловского сельского поселения преобладают юго-западные ветра. Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Проектом предлагается защитное озеленение на основных дорогах поселения.

Снегозащитная лесная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая растительность.

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях - 2,5 м, а в тяжелых условиях - 3,0 - 3,5 м.

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5 - 1,0 м.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.10.3:

Таблица 3.9.3

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - 25 | 15 - 25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2*14 |

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка на 50 - 100 м.

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10 - 15 м через каждые 800 - 1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случаях, когда существующая снегозащитная полоса не удовлетворяет нормам по конструкции, составу пород, размещению и другим признакам и в результате не выполняет свои снегозащитные функции, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия.

Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время метелей, основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к снегозаносимым участкам дороги за зиму, за одну метель и возможных объемов снегоотложений на конец зимнего периода или одной метели.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ.

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

На участках дороги с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередувающего действия.

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с большой затратой материалов и высокой стоимостью. Перед устройством снегозадерживающих заборов следуют предварительно дать экономическое обоснование и расчет.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, проектом предлагается использовать временные снегозадерживающие устройства: снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки.

В период с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна.

Широкое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV - V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их снегом до половины глубины производят их восстановление по старому следу.

Выбор одного из методов или одновременно использование нескольких, зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия поселения.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

Согласно СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий, территория района относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности. Основываясь на СНиП 2.02.01-83 основания сооружений, возводимых в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП по проектированию зданий и сооружений в сейсмических районах. В районах с сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.

Проектирование оснований с учетом сейсмических воздействий должно выполняться на основе расчета по несущей способности на особое сочетание нагрузок, определяемых в соответствии с требованиями СНиП по нагрузкам и воздействиям, а также по проектированию зданий и сооружений в сейсмических районах.

3.10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел генерального плана «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же в соответствии с Исходными данными и требованиями от 3 марта 2017 года № 62  выданными МЧС РТ  (далее – исходные данные)

3.10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне

Территория Поспеловского сельского поселения к группам по гражданской обороне не относится.

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне. Перечень объектов, продолжающих работу в военное время, перечень объектов перемещаемых в загородную зону

На территории Поспеловского сельского поселения организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

Информации об объектах, продолжающих работу в военное время и объектов, перемещаемых на территорию сельского поселения из категорированных городов, не имеется.

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

Территория сельского поселения попадает в зону возможного химического заражения (аммиак – АО «Аммоний»; аммиак, хлор, окись этилена – ПАО «Нижнекамскнефтехим»).

Территория поселения не попадает в зоны возможных разрушений, возможного радиактивного заражения, возможного катастрофического затопления.

Оповещение по гражданской обороне

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала "Воздушная тревога!" (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 СП 165.1325800.2014»ИТМ ГО по ГО».

В настоящий момент на территории сельского поселения система оповещения отсутствует.

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

На территории сельского поселения защитных сооружений гражданской обороны не имеется.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время на момент разработки проекта планировки

На территории сельского поселения приемно-эвакуационных пунктов не имеется.

Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Елабужского района.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Территория сельского поселения попадает в зону возможного химического заражения – аммиак – АО «Аммоний» (зона поражения 38 км, СЗЗ – 1 км), аммиак, хлор, окись этилена – ПАО «Нижнекамскнефтехим» (зона поражения 29,6 км, СЗЗ – 1 км), поэтому на территории сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по защите населения от возможного химического заражения.

3. Систему оповещения по гражданской обороне в Поспеловском сельском поселении необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения населения Поспеловского сельского поселения проектом предлагается установка 5 речевых сиренных установок (РСУ) с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевой сиренной установки необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенного пункта. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

4. Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется, в соответствии с исходными данными.

Защита населения осуществляется путем своевременного оповещения о возможной опасности и эвакуации населения из зоны возможной

5. Эвакуация населения, расселение, рассредоточение в загородной зоне из категорированных городов в Поспеловское сельское поселении не предусмотрены. Эвакуация, расселение, рассредоточение в загородной зоне в муниципальном районе должна осуществляться в соответствии с Планом эвакуации в Елабужском муниципальном районе.

Также необходимо предусмотреть эвакуацию населения из зоны возможного химического заражения, необходимо предусмотреть экстренную и заблаговременную эвакуацию.

При необходимости эвакуации населения необходимо осуществление мероприятий по:

–	проверке готовности сборно-эвакуационных пунктов;

–	подготовке эвакуационной комиссии и сельских администраций к эвакуации населения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости;

–	организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей;

–	укрытию эваконаселения в защитных сооружениях (при необходимости): в частном секторе, для этих целей используются погреба, подполья, в школах герметизация первого этажа и подвальных помещений, подвальные помещения на ОЭ и населенных пунктов, заглубленные помещения.

6. Маскировочные мероприятия в соответствии с п. 10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории сельского поселения не предусматриваются.

7. Так как территория сельского поселения попадает в зону возможного химического заражения, то согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО» необходимо предусмотреть защиту существующих централизованных источников водоснабжения от химического заражения (п.5.19 СП 165.1325800.2014).

В соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде.

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения определяется:

- для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 3.11.1);

- для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 3.10.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ Поспеловского сельского поселения

| № п/п | Поспеловское сельское поселение | Исходный год (2016г.), чел. | Первая очередь (2020 г.), чел. | Расчетный срок (2035 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | 802 | 20,05 | 885 | 22,13 | 1045 | 26,13 |
|  | с.Поспелово | 595 | 14,88 | 625 | 15,63 | 715 | 17,88 |
|  | с.Мальцево | 183 | 4,58 | 230 | 5,75 | 290 | 7,25 |
|  | п.Луговой | 24 | 0,6 | 30 | 0,75 | 40 | 1,00 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье - всего, в том числе | - | - | 1125 | 28,13 | 5347 | 133,68 |
|  | с.Поспелово | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Мальцево | - | - | 183 | 4,58 | 881 | 145,00 |
|  | п.Луговой | - | - | 942 | 23,55 | 4466 | 111,65 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения

В соответствии с 5.30 СП 165.1325800.2014 водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

8. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

3.10.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

В проекте рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории Поспеловского сельского поселения:

- метеорологические (сильный ветер (в том числе шквал); сильный дождь; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, метель; снежные заносы (в том числе дорог); сильный мороз; экстремально высокие температуры);

- гидрогеологические (подтопление);

- гидрологические (затопление);

- геологические (специфические грунты);

- сейсмичность;

- природные пожары.

Опасные комплексы неблагоприятных метеоявлений

Ураганы и сильные ветры бывают в поселении ежегодно, как правило с мая по август, включительно. В соответствии с приказом МЧС России № 329 от 8.07.04 г. критерием отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более.  В поселении преобладают западные и юго-западные ветры.

Грозы и град, обычно сопровождающиеся ливневыми осадками и шквалистым ветром, являются стихийными явлениями природы и могут приносить значительные убытки экономике.

Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. За год их бывает до 35.

Наибольшая высота снежного покрова достигается в марте. Максимальная глубина промерзания почвы - 151 см. Снег начинает таять c марта, а полное разрушение снежного покрова наблюдается с 15 апреля. Максимальная высота снежного покрова достигает 44 см, годовая сумма осадков – 551,6 мм. Снегоперенос вызывает необходимость снегозащиты на существующих и планируемых автодорогах.

Дискомфорт климатических условий зимнего периода определяется в основном температурно-ветровым режимом.

В годовом ходе наиболее холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -11,4 oС; самый теплый - июль со среднемесячной температурой +20,3oС. В эти же месяцы наблюдаются экстремально высокие и экстремально низкие температуры.

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров.

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Зимние метели, низкие температуры

Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. Наиболее часто метели отмечаются в декабре - феврале. Метели наиболее вероятны при колебании температур от 0 до –150С и при температурах ниже 250С, редко при положительных температурах, близких к 00С.

Наиболее холодный месяц в поселении январь, во время которого могут наблюдаться экстремально низкие температуры – до минус 48o С.

Территория сельского поселения относится к V снеговому району.

Снегоперенос вызывает необходимость снегозащиты на существующих и планируемых трассах.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей и при угрозе экстремально низких температур воздуха

  - теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

  - ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Высокие температуры

Возможность установления аномально высокой температуры окружающей среды (до + 38o С) на длительный период вызвала необходимость разработки и применения специальных мероприятий по защите населения от опасного воздействия высоких температур.

Мероприятия по снижению возможных последствий

высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических и гидрогеологических процессов и явлений

Специфические грунты

Перед началом строительства, при проведении инженерно-геологических изысканий должны учитываться районы распространения специфических грунтов, к которым, согласно СП 11-105-97 (часть III), относятся просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные грунты.

На территории сельского поселения наибольшим распространением пользуются элювиальные, просадочные грунты и органические грунты.

К органо-минеральным и органическим грунтам следует относить илы, сапропели, торф и заторфованные грунты (ГОСТ 25100-95).

Основные проявления торфа связаны с биогенными (болотными) отложениями пойм и надпойменных террас рек Кама, Вятка, а также их притоков Анзирка, Тойма, Танайка, Юрашка и др. Проявления относятся, преимущественно, к низинному типу и представлены линзо- и пластообразными телами различной протяженности (до сотен метров) и небольшой мощности (в основном 1–3 м).

Подтопление и затопление

Затопление – это образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема.

Подтопление – это процесс, при котором уровень грунтовых вод вследствие избыточного увлажнения поднимается к поверхности земли, затапливает фундаменты и подвалы инженерных сооружений.

Сведения о населенных пунктах и количестве населения, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, согласно Распоряжения КМ РТ от 29.08.2013 г. №1625-р представлены в таблице 3.10.2.1.

Таблица 3.10.2.1

Характеристика зон возможного затопления

| Название реки | Наименование населенного пункта | Количество домов | Площадь затопления |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Тойма | д.Поспелово | 16 | 3,4 км2 |
| р.Кама | п.Луговой | 5 | 0,2 км2 |

Мероприятия по борьбе с затоплением и подтоплением

Защита территорий от подтопления имеет особое градостроительное значение. В условиях подтопления основной задачей органов местного самоуправления всех уровней является предотвращение или минимизация ущерба от затопления и подтопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики.

Меры защиты от затоплений и подтоплений подразделяются на оперативные (срочные) и технические (предупредительные).

Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от затоплений и подтоплений, и должны осуществляться в комплексе с техническими мерами.

Технические меры носят предупредительный характер и для их осуществления необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений, предполагающие значительные материальные затраты.

Заблаговременными (техническими) мерами борьбы с подтоплением территории является:

- горизонтальный, вертикальный и комбинированный дренаж;

- ограничение строительства в зонах возможных затоплений и подтоплений.

Практически применяется не одно из мероприятий, а их комплекс. В частности, подсыпка территорий обеспечивает (по сравнению с обвалованием) доступ к водному пространству, но невозможна на застроенных территориях.

Опыт осуществления указанных мероприятий по уменьшению последствий затоплений и подтоплений в поселении показывает, что наибольший экономический эффект и надежная защита пойменных территорий от подтоплений могут быть достигнуты при использовании обширного комплекса мероприятий активных методов защиты (регулирование водостока) в сочетании с пассивными методами (обвалование, руслоуглубление, взрывные работы при заторах льда в половодье и т.п.).

Выбор способов защиты зависит от ряда факторов: гидравлического режима водотока, рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, наличия инженерных сооружений в русле и в пойме (плотины, дамбы, мосты, дороги, водозаборы и т.д.), расположения объектов экономики, подвергающихся данным процессам.

Сейсмичность

Согласно СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах", действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Елабужского муниципального района (в том числе Поспеовское сельское поселение) относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

На территории следует учитывать все факторы геодинамической опасности, включая инженерно-геологические условия и сейсмические воздействия непосредственно на площадках строительства. Строительство должно вестись с позиций повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ (СНиП 2.02.01-83).

Противосейсмические инженерные мероприятия

Противосейсмические инженерные мероприятия направлены на снижение разрушительного воздействия землетрясений и включают:

- строительство зданий и сооружений в сейсмически опасных районах в соответствии с нормами сейсмоопасности;

- усиление несущих конструкций существующих зданий и сооружений (фундаментов, стен и перекрытий) с учетом сейсмического риска для соответствующих территорий;

- усиление контроля за качеством строительства;

- различные инженерные мероприятия по снижению сейсмической опасности, которые связаны с улучшением сейсмических свойств грунтов (техническая мелиорация) путем удаления верхнего рыхлого слоя, улучшения гидрогеологических условий (устройство дренажа), выполнения комплекса инженерных мероприятий по укреплению склонов, закачке в скважины воды для поддержания внутрипластового давления при добыче нефти и газа, режиму заполнения и сброса воды из водохранилищ и т.д.

Нормы проектирования сейсмостойких зданий разрабатываются на основании оценки сейсмической опасности территории, т.е. оценки параметров распределения вероятности сейсмических воздействий по их силе в пространстве и времени.

Для проектируемых зданий и сооружений в соответствии с требованиями норм выбираются соответствующие строительные материалы, предусматриваются конструктивные решения, направленные на повышение сейсмостойкости.

Для уже существующих зданий проводиться паспортизация с оценкой их сейсмостойкости. Несейсмостойкие здания подлежат усилению, а если это экономически нецелесообразно – сносу.

Природные пожары

Лесной фонд Поспеловского сельского поселения занимает площадь 233,3 га, что составляет 4,4% от всей площади сельского поселения.

На территории Поспеловского сельского поселения расположены леса ГКУ «Елабужского лесничества» Менделеевского участкового лесничества.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд площадью 273,4 га.

Леса сельского поселения относятся к IV классу пожарной опасности.

Основная причина возгорания лесов в поселении – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор). Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах поселения создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи.

Для населения сельского поселения опасность природных пожаров в том, что есть вероятность непосредственного воздействия природных пожаров на людей, на их имущество, уничтожение предприятий. Также в угрозе сильного задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Также при сильном задымлении возможно нарушение работы аэродромов и вертодромов, т.к. территория поселения расположена в приаэродромных территориях.

Организация руководства работами по тушению лесных пожаров; предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организация межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. N 313  "Об утверждении Правил тушения лесных пожаров".

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пунктов 1, 11, 112 ППБ 01-03)

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", а также Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова физические, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории Поспеловского сельского поселения имеется одна биотермическая яма и 4 сибиреязвенных скотомогильника, которые проектом принимается источником возможных ЧС биолого-социального характера.

Санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м (I класс опасности). В пределах этих зон запрещено размещение любых объектов и проведение земляных работ.

В санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников расположены северная часть с.Поспелово и большая часть территории с.Мальцево. Основная часть санитарно-защитных зон скотомогильников занята сельскохозяйственными угодьями.

Характерным для биологических ЧС является длительное время развития, наличие скрытого периода в проявлении поражений, стойкий характер и отсутствие четких границ возникших очагов заражения, трудность обнаружения и идентификации возбудителя (токсина).

Возможные варианты решения проблемы размещения скотомогильника в поселении, организационно-административные мероприятия по снижению загрязнения биологическими отходами приведены в разделе 2.4.Отходы производства и потребления Том Охрана окружающей среды.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон представлены в Том Охрана окружающей среды.

Генеральным планом территории СЗЗ определены, как зоны с особыми условиями использования территории.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с Исходными данным и требованиями существующие потенциально опасные объекты (ПОО), аварии на которых могут быть привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций в Елабужском муниципальном районе: ООО «ХАЯТ КИМЬЯ», ОАО «Генерирующая компания» Елабужская ТЭЦ, ООО «Эр Ликид Алабуга», объекты МУП «Елабуга-Водоканал», ООО «Елабуга-Волокно».

Необходимо отметить, что на территории сельского поселения ПОО отсутствуют, согласно Перечня, утвержденного распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан от 22.12.2016 г. № 38-16р.

Территория сельского поселения, в соответствии с исходными данными, полностью попадает в зону возможного химического заражения при авариях на химически опасных объектах, расположенных за границами поселения:

- АО «Аммоний»;

- ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории муниципального образования следует отнести опасные производственные объекты.

Информации об опасных производственных объектах, расположенных на территории сельского поселения, не имеется.

Так же возможны дорожно-транспортные происшествия, аварии на АЗС, на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Большая часть территории сельского поселения расположена в приаэродромной  территории аэропорта «Бегишево».

Перечень потенциально опасных объектов

В соответствии с Исходными данным и требованиями существующие потенциально опасные объекты (ПОО), аварии на которых могут быть привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций в Елабужском муниципальном районе: ООО «ХАЯТ КИМЬЯ», ОАО «Генерирующая компания» Елабужская ТЭЦ, ООО «Эр Ликид Алабуга», объекты МУП «Елабуга-Водоканал», ООО «Елабуга-Волокно».

Сведений о размерах зон поражения при авариях на ПОО в исходных данных не представлено.

Характеристика ПОО представлена в таблице 3.10.2.2. (Распоряжение Ко-миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан от 22.12.2016 г. №38-16р).

Таблица 3.10.2.3

Характеристика потенциально опасных объектов (в соответствии Распоряжение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан от 22.12.2016 г. №38-16р)

| № п/п | Наименование организации (предприятия) | Местоположение опасного объекта | Наименование опасных веществ | Характеристика возможной ЧС | Вид опасности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ХАЯТ КИМЬЯ» | г. Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-3, корпус 4/1 | природный газ, целлюлоза, бумага | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
| 2 | Филиал ОАО «Генерирующая компания» Елабужская ТЭЦ | Г. Елабуга, пром. площадка «Алабуга», ул.14, корп.1 | мазут, природный газ, серная кислота, соляная кислота, едкий натр | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
| 3 | ООО «Эр Ликид Алабуга»» | Елабужский район, г. Елабуга, территория Алабуга ОЭЗ, ул. Ш-2, корпус 8/2 | Дизельное топливо, кислород (жидкий, газообразный) | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
| 4 | Объекты МУП «Елабуга-Водоканал | Елабужский район | хлор | муниципальный | химически опасный | 4 |
| 5 | ООО «Елабуга-Волокно» | г. Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, кор.4/1 | азот | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |

Анализ возможных последствий чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах

В соответствии с Исходными данными и требованиями и с Перечнем потенциально опасных объектов, утвержденному распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан от 22.12.2016 г. № 38-16р характер возможной чрезвычайной ситуации на потенциально опасных объектах оценивается как:

1. ООО «ХАЯТ КИМЬЯ» – муниципальный, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера

2. Филиал ОАО «Генерирующая компания» Елабужская ТЭЦ – муниципальный, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера

3. ООО «Эр Ликид Алабуга» – муниципальный, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера

4. Объекты МУП «Елабуга-Водоканал – муниципальный, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера

5. ООО «Елабуга-Волокно» – муниципальный, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.

Таким образом, аварии на существующих ПОО не окажут влияния на территорию сельского поселения, а возымеют, скорее, социальный эффект.

Аварии на химически опасных объектах

Непосредственно на территории сельского поселения потенциально опасных, в том числе химически опасных объектов, не имеется.

Однако, в соответствии с исходными данными территория сельского поселения полностью попадает в зону возможного химического заражения аммиак – АО «Аммоний» (зона поражения 38 км, СЗЗ – 1 км), аммиак, хлор, окись этилена – ПАО «Нижнекамскнефтехим» (зона поражения 29,6 км, СЗЗ – 1 км), поэтому на территории сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по защите населения от возможного химического заражения.

Мероприятия по защите населения от возможных аварий на химически опасных объектах

Основными мероприятиями защиты населения от возможного химического заражения, осуществляемыми в случае возникновения химической аварии, являются:

- обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней;

- уточнение химической обстановки в зоне возможного химического заражения;

- соблюдение режимов поведения на территории, заражённой АХОВ, норм и правил химической безопасности;

- обеспечение населения, участников ликвидации последствий химической аварии средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, применение этих средств;

- эвакуация населения, при необходимости, из зоны аварии и зон химического заражения;

- оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов;

- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации по следствий аварии;

- дегазация (обеззараживание) объектов производственного, социального, жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и другого имущества.

Анализ возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах

Одним из факторов техногенных опасностей являются промышленные объекты (производственные установки).

Основными причинами отказов являются:

- дефекты оборудования;

- брак строительно-монтажных работ;

- нарушение правил технической эксплуатации;

- внутренняя эрозия и коррозия;

- механические повреждения;

- прочие.

Риск возникновения аварийной ситуации на территории промышленного объекта напрямую зависит от надежности функционирования технологического оборудования, запорной арматуры и трубопроводов, соблюдения технологических регламентов и квалификации персонала.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте могут быть:

- технический фактор (отказы арматуры и разъемных соединений, дефекты изготовления, коррозия);

- внешние воздействия (природного характера, механические повреждения, нагрев);

- события, связанные с человеческим фактором.

Ошибочные действия персонала могут быть причиной аварийной ситуации. К событиям, связанным с человеческим фактором, способствующим возникновению и развитию аварии, относятся неверные организационные и проектные решения, нарушение правил техники безопасности, низкая классификация работников объекта, преднамеренные действия физических лиц, в том числе диверсии и террористические акты.

Мероприятия по предотвращению возможных аварий на опасном производственном объекте

- модернизация опасного производственного объекта, переход к безопасным технологиям производства;

- мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта;

- защита работников (установка систем оповещения и др.);

- разработка декларации промышленной безопасности для опасного производственного объекта, паспорта безопасности опасного объекта, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 4 ноября 2004 г. N 506 "Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта";

- надзор за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями.

Мероприятия по предотвращению пожаров на пожароопасных объектах

В связи с тем, что на территории сельского поселения имеются пожароопасные объекты, особую актуальность приобретают мероприятия по защите от пожаров:

- организация пожарной охраны;

- уменьшение пожарной нагрузки;

- повышение огнестойкости конструкций зданий и сооружений;

- внедрение повсеместных систем контроля на опасных производственных объектах;

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением;

- нейтрализация и устранение источников зажигания.

Инженерно-технические мероприятия по защите от пожаров:

- применение основных строительных конструкций объектов с регламентированными пределами огнестойкости и пожарной безопасности;

- использование пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесение на них огнезащитных составов;

- применение устройств, обеспечивающих ограничение распространения пожара;

- аварийное отключение и переключение установок и коммуникаций;

- применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание горючих жидкостей при пожаре;

- использование огнепреграждающих устройств в оборудовании;

- применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

- использование автоматических средств пожаротушения;

- для предотвращения перехода природных пожаров на территорию населенного пункта необходима организация минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Возможные аварии на трубопроводном транспорте

Северо-восточную часть поселения пересекает магистральный газопровод «Миннибаево – Ижевск» протяженностью 2,38 км.

При авариях на магистральных трубопроводах возможны возгорания и взрывы.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

Возможные аварии на трубопроводном транспорте могут оказать разрушительное действие на территорию сельского поселения, т.к. существенная часть Поспеловского сельского поселения, а значит и населенные пункты поселения, окажутся в зоне детонации и зоне возможных сильных разрушений при аварии на магистральном газопроводе.

Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов, проходящих по территории Поспеловского сельского поселения, составляют 150 и 200 м (см. том ООС п.3.2 Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта).

Мероприятия по предупреждению возможных аварий

на трубопроводном транспорте

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, вводятся «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992г. и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994г. № 61.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Защита населения вблизи газопровода должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса.

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода.

- уменьшения масштабов поражения (в первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от магистральных газопроводов.

- обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом  и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Поспеловского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Поспеловского сельского поселения представлены в таблице 3.10.2.3

Таблица 3.10.2.3

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, м³/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км/ % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поспеловское СП |  |  |  |  |  | 15,065 |
| Поспелово | - | 2 | 240 | 2 | 2 | 5,3 |
| Луговой | - | 1 | 120 | 1 | 1 | 1,8 |
| Мальцево | - | 1 | 120 | 1 | 1 | 3,5 |

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить население водой. Продолжительность периода ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения необходимо предусмотреть согласно Свода правил СП 165.1325800.2014"Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90).

Суммарную мощность водозаборных сооружений рассчитывают по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по нормам, установленным соответствующими национальными документами по стандартизации.

Так как территория сельского поселения попадает в зону возможного химического заражения, то согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО» необходимо предусмотреть защиту существующих централизованных источников водоснабжения от химического заражения (п.5.19 СП 165.1325800.2014).

В соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде.

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения определяется:

- для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека;

- для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 3.10.2.4.

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ Поспеловского сельского поселения

| № п/п | Поспеловское сельское поселение | Исходный год (2016г.), чел. | Первая очередь (2020 г.), чел. | Расчетный срок (2035 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | 802 | 20,05 | 885 | 22,13 | 1045 | 26,13 |
|  | с.Поспелово | 595 | 14,88 | 625 | 15,63 | 715 | 17,88 |
|  | с.Мальцево | 183 | 4,58 | 230 | 5,75 | 290 | 7,25 |
|  | п.Луговой | 24 | 0,6 | 30 | 0,75 | 40 | 1,00 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье - всего, в том числе | - | - | 1125 | 28,13 | 5347 | 133,68 |
|  | с.Поспелово | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Мальцево | - | - | 183 | 4,58 | 881 | 145,00 |
|  | п.Луговой | - | - | 942 | 23,55 | 4466 | 111,65 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения

В соответствии с 5.30 СП 165.1325800.2014 водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

Объем воды в водонапорных башнях должен в том числе удовлетворять потребность населения в воде в случае ЧС в соответствии с приведенным расчетом.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Возможные аварии на объектах  жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на жизнедеятельность населения и объектов сельского поселения. Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют:

- трансформаторные электрические подстанции;

- газораспределительные станции

- инженерные сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);

- очистные сооружения.

Данная ситуация обусловлена высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей.

При скорости ветра более 25 м/с, наледи, возможны повреждения воздушных ЛЭП и связи: падение опор, обрывы проводов;

При аварии на подземных водонесущих коммуникациях наиболее часто происходит затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, при повреждении электрических проводов – короткое замыкание, и, как следствие, пожары, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

Мероприятия по предупреждению аварий на объектах жизнеобеспечения

- контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей,

- защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях),

- установка в узловых точках систем газоснабжения (перед опорными ГРП) отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а так же, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и др. специальные мероприятия, разрабатываемые для данных объектов эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими нормативами

- физическая защита трансформаторных электрических подстанций, газораспределительных станции и других объектов системы жизнеобеспечения;

- организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей;

- усовершенствование инженерных сетей и сооружений;

- резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия.

Аварии на транспорте, дорожно-транспортные происшествия

По функциональному назначению автодороги Поспеловского сельского поселения включают в себя дороги федерального, межрайонного, районного и местного значения.

Федерального назначения являются дороги М-7 «Волга» и «М-7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь». Дорога М-7 «Волга» входит в международный транспортный коридор «ТРАНСИБ» от Москвы через Владимир, Н.Новгород, Казань до Уфы.

Межрайонного значения является автомобильная дорога «М-7 «Волга» - Бизяки», проходящая по восточной части поселения, севернее с.Поспелово.

Районного значения является автомобильная дорога «Подъезд к г.Елабуга», проходит по западной части поселения от автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».

Местного значения считаются все остальные автодороги Поспеловского сельского поселения.

Для автомобильного транспорта  характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

Нельзя полностью исключать возможность перевозки по территории сельского поселения автомобильным транспортом опасных грузов и происшествий при перевозке.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах 3.10.2.5. и 3.10.2.6

Таблица 3.10.2.5

| Токсичные вещества вещество | радиус зоны поражения, км | площадь зоны поражения, км² |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 |
| Хлор | 1,6 | 1,00 |

Таблица 3.10.2.6

| Взрывопожароопасные вещества вещество | радиус зоны поражения, м | площадь зоны поражения, м² |
| --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| Бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. N 2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Приаэродромные территории

Территории Поспеловского сельского поселения частично расположена в границах приаэродромной территории аэропорта «Бегишево».

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138) для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования с собственником аэродрома.

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового скопления людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки,

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты,

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех

проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового скопления людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС

природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

Оповещение о чрезвычайной ситуации

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 ноября 2013 г. N 899 утвержден перечень зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей, далее - перечень зон экстренного оповещения.

Установлено, что границы зон экстренного оповещения населения совпадают с границами соответствующих населенных пунктов и объектов.

В соответствии перечнем зон экстренного оповещения с.Поспелово, с.Мальцево, п.Луговой Поспеловского сельского поселения попадают в зону экстренного оповещения населения, подверженную затоплению/подтоплению.

Для оповещения населения Поспеловского сельского поселения проектом предлагается установка 5 речевых сиренных установок, с радиусом покрытия до 1 км. При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территорий населенных пунктов.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств сельского поселения, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Например, для оповещение населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы следующие каналы телевещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», «Татарстан Новый Век».

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, с задействованием которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей радио- и телевещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а так же на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время стремительное развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (передача информации на поднесущей), который радиовещательные станции используют для информационных сообщений. Режим RDS используют многие радиостанции России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС - Cell Broadcast. Cell Broadcast предназначен для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах представлена на рисунке 3.11.2.2, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 № 386.

Организация оповещения населения в случае аварии на газо-, нефте- и продуктопроводах представляет собой весьма сложную проблему. Поскольку невозможно построить системы оповещения вдоль маршрутов всех видов транспортировки этого вещества. Эти объекты весьма опасны по причине того, что пересекают многие водные, железнодорожные и автомобильные магистрали.  К тому же большинство трубопроводов на сегодня сильно изношены.

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий продуктопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к продуктопроводу; люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы продуктопровода. Для оповещения остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера продуктопровода.

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы продуктопровода для организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала.

Вариант построения системы оповещения на протяженном продуктопроводе представлен на рисунке 3.10.2.1.

Рисунок 3.11.2.1 Схема построения системы оповещения на продуктопроводе

Рисунок 3.11.2.2 Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Принятые сокращения к рисунку 1.4.1: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью.

Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера

Учитывая тот факт, что населенные пункты на территории сельского поселения попадают в зоны экстренного оповещения территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, в соответствии с Постановлением КМ РТ от 21 ноября 2013 г. N 899 в части возможного затопления/подтопления территории, в зону опасного химического заражения, зону детонации и зону полных разрушений при аварии на магистральном газопроводе, требуется подготовка и проведение специальных мероприятий по эвакуации из зон возможных опасностей при данных ЧС.

Эвакуация предусматривается:

- по территориально-производственному принципу пешим порядком и комбинированным способом;

-упреждающая, т.е. при получении достоверной информации о достижении зон возможной опасности территории сельского поселения;

- экстренная (безотлагательная), т.е. основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей;

- временная (на время ЧС).

Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В поселении имеется подразделение добровольной пожарной охраны -  ДПО «Поспелово» Исполнительного комитета Поспеловского сельского поселения, расположенное в с.Поспелово и оснащенное одной единицей пожарной техники – АЦ-30(66).

Ближайшая к сельскому поселению пожарная часть - Отдельный пост 75 пожарной части ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Татарстан», расположенный в г. Елабуга по ул.Московская д.94.

Примерный маршрут проезда от с.Поспелово до п.Луговой (наиболее удаленной точки поселения) приведен на рисунке 3.11.2.3.

Расстояние от с.Поспелово до наиболее удаленной точки составляет приблизительно 17 км. При принимаемой скорости движения 40 км в час, время прибытия первого подразделения к месту вызова составит, примерно, 25,5 минуты, что не соответствует предъявляемым требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", следовательно, ДПО «Поспеловское» не может обеспечить противопожарные нужды п.Луговой.

«12 отряд ФПС по Республике Татарстан» также не может обеспечить нормативное время прибытия в п.Луговой, так как находится на удалении 25 км.

Учитывая, что к 2020 году в п.Луговой ожидается значительное увеличение численности  населения, строящего второе жилье до 942 человека, необходимо обеспечить нормативное время прибытия первых пожарных подразделений 20 минут. Для этого рекомендуется создать добровольную пожарную охрану ДПО (добровольную пожарную дружину или добровольную пожарную команду) с местом дислокации на территории профилактория в п.Луговой. Для нужд пожарных расчетов предлагается создать пожарный пирс в п.Луговой

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров, согласно Федерального закона от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ и изменений, внесенных в ч.4 ст.98 п.8.

В соответствии со ст. 5 Закона РТ от 18.05.1993 N 1866-XII «О пожарной безопасности» (ред. от 17.05.2012г.) и Государственной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в Поспеловском сельском поселении предлагается создать 1 пожарный пирс.

Рисунок 3.11.2.3. Примерный маршрут проезда от с.Поспелово до наиболее удаленной точки.

Общие рекомендации (ВЫВОДЫ)

Соблюдение нормативных требований при проектировании застройки в установленных зонах воздействия по ГО ЧС позволит максимально предотвратить возникновение ЧС, а при возникновении ЧС максимально снизить наносимый ущерб и уменьшить людские потери, продолжительность и затраты на ликвидацию последствий от ЧС.

Гипотетические сценарии развития аварийных ситуаций техногенного характера

Взрыв газопаровоздушных смесей в производственных помещениях

Для прогнозирования последствий взрыва в производственных помещениях расчеты проводятся для случая, при котором будут максимальные разрушения, т.е. когда свободный объем помещения, где расположены емкости с газом, будет полностью заполнен взрывоопасной смесью стехиометрического состава.

При взрыве ГВС зону детонационной волны, ограниченную радиусом г0, определят по формуле:

,

где 1/24 – коэффициент, м/кДж1/3;

Э – энергия взрыва смеси, определяемая из выражения

,

где: pcТх - плотность стехиометрической смеси, кг/м3;

- энергия взрывчатого превращения единицы массы смеси стехиометрического состава, кДж/кг;

С – стехиометрическая концентрация горючего по объему, в %;

- свободный объем помещения, равный =0,8 , м3, где  - объем помещения.

Зона действия воздушной ударной волны начинается сразу за внешней границей облака ГВС (давление во фронте которой принимается 1,7 МПа). Давление во фронте ударной волны зависит от расстояния до центра взрыва и определяется исходя из соотношения

,

где r – расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки.

В помещении котельной возможен взрыв газовоздушной смеси.

Данным проектом неизвестен размер помещения котельной, поэтому для расчетов берется усредненный размер помещения котельной, равной 2000 м3.

Рассчитываем избыточное давление взрыва природного газа (метан) на расстоянии 30 метров от контура помещения котельной пожаровзрывоопасного объекта, принимая:

pcТх = 1,232 кг/м3;  =2763 кДж/кг; С – 9,45 %;  = 2000 м3.

При  путем интерполяции определяем .

Зависимость избыточного давления от расстояния от контура помещения котельной на пожаровзрывоопасных объектах представлена в таблице 3.11.2.7.

Для оперативного прогнозирования выделяют четыре зоны разрушений:

- полных разрушений (ф );

- сильных разрушений (ф );

- средних разрушений (ф );

- слабых разрушений (ф ).

Таблица 3.10.2.7

Зависимость избыточного давления от расстояния

| r, м | 27 | 48 | 80 | 113 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 |

Возможные аварии на АЗС

В целом наибольшую опасность для людей и материальных ценностей при аварийных ситуациях на АЗС представляют поражающие факторы взрыва и «огненного шара»: загорание автомобиля у топливораздаточной колонки, взрыв бензобака автомобиля, загорание топливораздаточной колонки, загорание и взрыв бензовоза и хранилищ нефтепродуктов.

Далее приводятся расчеты поражающих факторов некоторых гипотетических сценариев развития аварийных ситуаций.

Для расчета зон пролива (разлива) принимается, что в любой момент времени пролившаяся жидкость имеет форму плоской круглой лужи постоянной толщины. Жидкость будет растекаться под действием силы тяжести до тех пор, пока не достигнет обвалования или пока толщина слоя жидкости не достигнет 0,05 м.

Площадь разлива S определяется по формуле:

где - объем разлитой жидкости, м3

- толщина слоя жидкости при разливе в неограниченном пространстве.

Максимально возможный объем разлившегося нефтепродукта принимается в соответствии «Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2002     № 240). Кроме того, учтены объемы разливов при типичных (наиболее вероятных) инцидентах и авариях на объектах нефтепродуктообеспечения (МДС 11-16.2002).

Необходимо отметить, что площади разлива при вытекании больших объемов жидкостей определяется в зависимости от конкретных условий на АЗС: места расположения площадки АЦ (автоцистерна для транспортирования топлива) или надземного резервуара, уклона площадки АЗС, выполненных мероприятий по предотвращению растекания жидкостей, возможности выхода нефтепродукта на прилегающую территорию.

Расчет теплового излучения от пожара пролива бензина

Расчет теплового излучения от пожара пролива бензина площадью     50 м2 на расстоянии 25 м от центра пролива.

Определяем эффективный диаметр пролива d (ГОСТ Р 12.3.047-98):

d== 8 м.

Находим высоту пламени, принимая

m = 0,06 кг/(м2·с), g = 9,81 м/с2, ρв = 1,2 кг/м3:

H= 42 · 8= 14,3 м.

Находим угловой коэффициент облученности Fq, принимая r = 25 м:

Fq=,

где Fv =

где h = 2H/d

S1 = 2r/d

А = (h2+ S12+1)/(2 S1)

FH = ,

где В = (1+ S12)/(2S1).

h = 2 · 14,3 / 8 = 3,58

S1 = 2 · 25 / 8 = 6,25

А = (3,582+6,252+1)/(2 · 6,25) = 4,23

В = (1+6,252)/(2 · 6,25) = 3,21

Fv = = 0,00049

FH = = =0,01538,

Fq = = 0,0154

Определяем коэффициент пропускания атмосферы τ :

τ = exp = 0,985.

Находим интенсивность теплового излучения q, принимая                     Ef = 60кВт/м2:

q = 60·0,0154·0,985=0,91 кВт/м2

На рисунке 3.10.2.4 показана зависимость интенсивности теплового излучения от расстояния до объекта возгорания. Предельно допустимая интенсивность излучения пожаров приливов показана в таблице 3.10.2.8.

Рисунок 3.10.2.4 Зависимость интенсивности теплового излучения от расстояния

Таблица 3.10.2.8

Предельно допустимая интенсивность теплового излучения

пожаров приливов ЛВЖ и ГЖ (ГОСТ З12.3.047-98)

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м |
| --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1-й степени через 15-20 с Ожог 2-й степени через 30-40 с Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин | 7,0 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1-й степени через 6-8 с Ожог 2-й степени через 12-16 с | 10,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин | 12,9 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 |

Согласно выполненного расчета интенсивность теплового излучения от пожара пролива на расстоянии 25 метров составляет 0,91 кВт/м2, что говорит об отсутствии каких либо негативных последствий в течение длительного времени (ГОСТ З12.3.047-98).

С уменьшением расстояния до очага возгорания увеличивается степень возможного поражения человека, так на расстоянии 12-13 метров интенсивность теплового излучения безопасна для человека в брезентовой одежде, а на расстоянии 10 м ожог первой степени возможно получить уже через 15-20 секунд.

В таблице 3.11.2.9 показано безопасное расстояние от объекта возгорания при реализации аварийных сценариев на АЗС. Площади возможных разливов нефтепродуктов на АЗС определены в зависимости от источников разлива и расположения на территории. «Свободный разлив» нефтепродукта возможен при неблагоприятных погодных условиях – обледенение аварийных сливных лотков и колодцев.

Таблица 3.10.2.9

Безопасное расстояние от объекта возгорания при реализации сценариев разливов на АЗС

| Сценарии | Вид опасного вещества, | Масса опасного вещества, тонн | Площадь пролива, м2 | Безопасное расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Безопасно для человека в брезентовой одежде | Без негативных последствий в течении длительного времени |
| 1. Аварийная разгерметизация автоцистерны на площадке для АЦ | Бензин ДТ | 16 | 32 | 8,9 8,15 | 14,8 13,2 |
| 2. Аварийная разгерметизация автоцистерны на территории АЗК, разлив по АЗК и прилегающей к ней территории («свободный разлив») | Бензин ДТ | 16 | 320 | 24,7 22,5 | 40 35 |
| 3. Инциденты при заправке транспортного средства | Бензин ДТ | 0,002 | 0,04 | 0,39 0,37 | 0,77 0,7 |
| 4. Авария (наезд) на ТРК – вытекание нефтепродукта | Бензин ДТ | 0,005 | 0,1 | 0,75 0,7 | 1,4 1,25 |
| 5. Инцидент – опрокидывание канистры с нефтепродуктом | Бензин ДТ | 0,020 | 0,4 | 1,23 1,15 | 2,25 2,05 |
| 6. Авария транспортного средства – вытекание топлива из поврежденного бака легкового автомобиля | Бензин ДТ | 0,055 | 1,1 | 2 1,85 | 3,6 3,2 |
| 7. Инцидент – разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна - резервуар» при АЦ с донным клапаном | Бензин ДТ | до 0,89 | 17,8 | 6,9 6,3 | 11,6 10,3 |
| 8. Авария транспортного средства – вытекание топлива из поврежденного бака грузового автомобиля | Бензин ДТ | 0,4 | 8 | 4,9 4,2 | 8,3 7,3 |

Расчет определения зоны разрушения при взрыве автоцистерны от пожара пролива

Определяем массу взрывоопасного вещества, участвующего во взрыве («Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории» 1997г.):

m = W · F · T,

где W – интенсивность испарения, кг/(с. м2),

F – площадь площадки для автоцистерны (м2),

T – время испарения

Интенсивность испарения W определяется по формуле:

W = 10(-6) · · Pн,

где М – молярная масса, г/моль;

Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным.

Размер площадки для автоцистерны (F) принимается равным 32 м2, принимается что бензин растекся по всей площади, длительность испарения жидкости (T) принимается 3600 сек., молярная масса (M) бензина – 100 г/моль, давление насыщенного пара (Pн) – 66 кПа.

Находим массу взрывоопасного вещества участвующего во взрыве:

W = 10(-6) · · 66 = 0,00066 кг/(с. м2).

Тротиловый эквивалент взрыва, для парогазовых сред, определяется по формуле:

Wt = ,

где 0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны;

0,9 – доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны;

qI – удельная теплота сгорания парогазовой среды, кДж/кг;

qT – удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг;

Z - доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве.

Для оценки уровня воздействия взрыва находим тротиловый эквивалент взрыва парогазовой среды Wt, принимая qI = 43961 кДж/кг, qT = 4520 кДж/кг, Z = 0,1

Wt =  = 33,89 кг

Зоной разрушения считается площадь с границами, определяемыми радиусами R. Границы каждой зоны характеризуются значениями избыточных давлений на ударной волне ΔР и соответственно безразмерным коэффициентом К, характеризующий воздействие взрыва на объект. Классификация зон разрушения приведена в таблице 3.10.2.10.

Радиус зоны разрушения (м) определяются по формуле:

R=К·R0

где R0 = = = 0,712

Таблица 3.10.2.10

Классификация зоны разрушения

| Класс зоны разрушения | К | ΔР, кПа | Характеристика зоны разрушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,8 | ≥ 100 | Полное разрушение |
| 2 | 5,6 | 70 | Тяжелые повреждения |
| 3 | 9,6 | 28 | Средние повреждения |
| 4 | 28 | 14 | Слабые повреждения |
| 5 | 56 | ≤2 | Частичные разрушения |

Радиусы зон разрушения при взрыве автоцистерны на площадке АЦ площадью 33 м2:

| R1 | - | 2,71 м | - полное разрушение |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | - | 3,99 м | - тяжелые повреждения |
| R3 | - | 6,84 м | - средние повреждения |
| R4 | - | 19,94 м | - слабые повреждения |
| R5 | - | 39,87 м | - частичные разрушения |

Сведений об автотопливозаправщиках не имеется.

Анализ последствий образования «огненного шара» при пожаре на автотопливозаправщике

Огненный шар - крупномасштабное диффузионное пламя сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающееся над поверхностью земли.

Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице 3.10.2.11

и таблице 3.10.2.12  и отображены на графиках.

Таблица 3.10.2.11

Исходные данные для сценария «огненный шар»

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип резервуара | Автомобильный |
| 2 | Марка резервуара | АЦ-16 |
| 3 | Тип ВПО содержимого резервуара | АИ-95 |
| 4 | Степень заполнения | 80% |
| 5 | Среднеповерхностная плотность излучения пламени | 450 |

Масса горючего вещества m в «огненном шаре»

где – объем резервуара, м3 (= 16 м3)

– плотность жидкой фазы (= 730 кг/м3)

– степень заполнения резервуара (= 80%)

Эффективный диаметр «огненного шара»,

Высота центра «огненного шара»,

Угловой коэффициент облученности,

где - высота центра «огненного шара», м

- эффективный диаметр "огненного шара", м;

- расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром "огненного шара", м.

Коэффициент пропускания атмосферы,

,

Интенсивность теплового излучения,

,

где - среднеповерхностная плотность теплового излечения пламени, кВт/м2, допускается равной – 450 кВт/м2

Время существования огненного шара,

Доза теплового излучения,

Таблица 3.10.2.12

Характеристика опасных зон для человека при образовании

«огненного шара» при разрушении автоцистерны

| Характеристика опасных зон | Вероятность поражения человека в опасной зоне | Радиус, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безусловного поражения; Pr>7,33 | 0,99 | 25 |
| Зона возможно сильных поражений; 5<Pr ≤ 7,33 | 50 | 95 |
| Зона возможно средних поражений; 4,75<Pr ≤ 5 | 40 | 100 |
| Зона возможно слабых поражений; 2,67<Pr ≤4,75 | 0,07 | 125 |
| Зона безопасности; Pr ≤2,67 | менее 0,01 | 150 |

На рисунке 6.2 и рисунке 6.3  показаны интенсивность теплового излучения от пожара с образованием «огненного шара» и доза теплового излучения от пожара с образованием «огненного шара» соответственно.

Рисунок 3.10.2.5 Перегрев цистерны АЦ-16 от пожара с образованием «огненного шара»

Рисунок 3.10.2.6. Доза теплового излучения от пожара с образованием «огненного шара»

Расчет избыточного давления ВУВ при взрыве ГВС (ТВС) в подземном резервуаре на АЗС

Подземные резервуары – резервуары, наивысший уровень нефтепродукта в которых находится не меньше, чем на 0,2 м ниже планировочной отметки территории АЗС.

Наибольшее распространение на АЗС получили резервуары малой емкости (от 5 до 75 м3), изготовленные из стали в соответствии с техническими требованиями.

Необходимо отметить, что поражение воздушной ударной волной или осколками при взрыве подземного резервуара маловероятно, т.к. данные резервуары находятся в полностью заглубленном состоянии и железобетонной оболочке заполненной песком или грунтом. Поражение возможно только сотрудников АЗС при проведении контрольных замерочных работ или рабочих при выполнении ими ремонтных работ.

Расчет производится в соответствии с Приложением 6 РБ Г-05-039-96.

Избыточное давление на фронте ВУВ рассчитывается по формуле:

кПа,

где: pcТх - плотность стехиометрической смеси бензина, кг/м3;

αр - эмпирический коэффициент, может быть принят 3,46;

Vp – объем резервуара, м3;

R - расстояние от центра резервуара;

В рассчитывается по формуле:

где: - толщина слоя грунта;

δст - толщина стенок резервуара, м;

рсТ - плотность стенок, кг/м3;

ргр, - плотность грунта, кг/м3.

Для расчета взрыва подземного резервуара на АЗС принято:

pcТх - плотность стехиометрической смеси бензина = 1,275 , кг/м3;

αр - эмпирический коэффициент = 3,46;

δст - толщина стенок резервуара = 0,005 м;

рсТ - плотность стенок = 7800 кг/м3;

ргр, - плотность грунта = 1850 кг/м3.

Рассчитываем избыточное давление на фронте ВУВ взрыва подземного резервуара с бензином, объемом 25 м3, расположенного на глубине 1,5 метра, на расстоянии 3,2 метра:

,

Согласно расчету на расстоянии 3,2 метра от резервуара избыточное давление на фронте ВУВ составит 100 кПа, что соответствует полным разрушениям.

В таблице 3.10.2.13  представлен расчет зависимости избыточного давления на фронте ВУВ от расстояния на АЗС.

Таблица 3.10.2.13

Зависимость избыточного давления на фронте ВУВ от расстояния на АЗС (подземный резервуар)

| № п/п | Наименование объекта | Объем резервуара, м3 | Зависимость избыточного давления на фронте ВУВ от расстояния |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - избыточное давление, кПа | 100 | 70 | 28 | 14 | 2 |
| 1 | АЗС | 25 | R - расстояние от центра резервуара, м | 3,2 | 3,8 | 6 | 8,3 | 21 |
| 3 |  | 16 | R - расстояние от центра резервуара, м | 2,8 | 3,3 | 5,2 | 7,3 | 19 |
| 4 |  | 8 | R - расстояние от центра резервуара, м | 2,3 | 2,7 | 4,3 | 6 | 15 |

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Поспеловского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Поспеловского сельского поселения, в т.ч.: | 5266,9 | 100 | 5266,9 | 100 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 692,1 | 13,1 | 692,1 | 13,1 |
| - с.Поспелово | 125,9 | 2,4 | 125,9 | 2,4 |
| - с.Мальцево | 166,1 | 3,1 | 166,1 | 3,1 |
| - п.Луговой | 397,9 | 7,6 | 397,9 | 7,6 |
| - д.Салтыковка* | 2,2 | 0,04 | 2,2 | 0,04 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги, придорожный сервис) | 35,2 | 0,7 | 61,3 | 1,2 |
| Территории объектов производственного назначения | 80,1 | 1,5 | 100,7 | 1,9 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 14,0 | 0,3 | 14,0 | 0,3 |
| Сады, огороды | 72,8 | 1,4 | 72,8 | 1,4 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 3534,9 | 67,2 | 3426,7 | 65,1 |
| - пашни | 1951,9 | 37,1 | 1843,71 | 35,0 |
| - пастбища, сенокосы | 1583,0 | 30,1 | 1583,0 | 30,1 |
| Земли лесного фонда | 233,3 | 4,4 | 233,3 | 4,4 |
| Туристско-рекреационные территории | 3,2 | 0,06 | 3,2 | 0,06 |
| Природные территории, в т.ч.: | 370,3 | 7,0 | 370,3 | 7,0 |
| - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд | 273,4 | 5,2 | 273,4 | 5,2 |
| - овраги, обрывы, болота, прочие земли | 96,9 | 1,8 | 96,9 | 1,8 |
| Территории под поверхностными водными объектами | 109,5 | 2,1 | 109,5 | 2,1 |
| Озеленение, в т.ч.: | 120,4 | 2,3 | 134,2 | 2,6 |
| - защитные лесополосы | 120,4 | 2,3 | 120,4 | 2,3 |
| - озеленение специального назначения | - | - | 13,8 | 0,3 |
| Территории специального назначения, в т.ч.: | 1,1 | 0,02 | 48,8 | 0,9 |
| - кладбища | 0,6 | 0,01 | 0,6 | 0,01 |
| - скотомогильники | 0,5 | 0,01 | 0,5 | 0,01 |
| - межмуниципальный полигон ТКО | - | - | 47,7 | 0,9 |

1сокращение территорий сельскохозяйственного назначения (пашни) связано со строительством автомобильных дорог и объектов придорожного сервиса (26,1 га), размещением карьера (20,6 га), размещением полигона ТКО (47,7 га), озеленением специального назначение территории возле сибиреязвенного скотомогильника, у с.Мальцево (13,8 га).

Организация озеленения специального назначения предусматривается возле сибиреязвенного скотомогильника, без изменения категории земель.

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Поспеловского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | чел. | 802 | 885 | 1045 |
|  | с.Поспелово | чел. | 595 | 625 | 715 |
|  | с.Мальцево | чел. | 183 | 230 | 290 |
|  | п.Луговой | чел. | 24 | 30 | 40 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье - всего, в том числе | чел. | - | 1125 | 5347 |
|  | с.Поспелово | чел. | - | - | - |
|  | с.Мальцево | чел. | - | 183 | 881 |
|  | п.Луговой | чел. | - | 942 | 4466 |
| 1.3 | Численность населения многодетных семей- всего, в том числе | чел. | - | 880 | 4184 |
|  | с.Поспелово | чел. | - | - | - |
|  | с.Мальцево | чел. | - | - | - |
|  | п.Луговой | чел. | - | 880 | 4184 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения – всего, в том числе | тыс.кв.м | 33,92 | 33,92 | 36,80 |
|  | с.Поспелово | тыс.кв.м | 13,82 | 13,82 | 15,02 |
|  | с.Мальцево | тыс.кв.м | 18,93 | 18,93 | 20,61 |
|  | п.Луговой | тыс.кв.м | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 2.2 | Жилищный фонд для населения, строящего второе жилье – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 46,08 | 218,64 |
|  | с.Поспелово | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Мальцево | тыс.кв.м | - | 7,32 | 34,80 |
|  | п.Луговой | тыс.кв.м | - | 38,76 | 183,84 |
| 2.3 | Жилищный фонд для населения многодетных семей – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 24,00 | 114,15 |
|  | с.Поспелово | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Мальцево | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | п.Луговой | тыс.кв.м | - | 24,00 | 114,15 |
| 2.4 | Новое жилищное строительство для постоянного населения – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | - | 2,88 |
|  | с.Поспелово | тыс.кв.м | - | - | 1,20 |
|  | с.Мальцево | тыс.кв.м | - | - | 1,68 |
|  | п.Луговой | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.5 | Новое жилищное строительство для населения, строящего второе жилье – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 46,08 | 172,56 |
|  | с.Поспелово | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Мальцево | тыс.кв.м | - | 7,32 | 27,48 |
|  | п.Луговой | тыс.кв.м | - | 38,76 | 145,08 |
| 2.6 | Новое жилищное строительство для населения многодетных семей – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 24,00 | 90,15 |
|  | с.Поспелово | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Мальцево | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | п.Луговой | тыс.кв.м | - | 24,00 | 90,15 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские сады, в т.ч. | мест | 25 | 690 | 1185 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 690 |
|  | - новое строительство |  | - | 690 | 495 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 192 | 742 | 2292 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 192 | 742 |
|  | - новое строительство |  | - | 550 | 1550 |
| 3.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | мест | 105 | 641 | 2690 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 105 | 641 |
|  | - новое строительство |  | - | 536 | 2049 |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | посещ./ смену | 38 | 198 | 198 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 38 | 198 |
|  | - новое строительство |  | - | 160 | - |
| 3.5 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | мест | 229 | 779 | 779 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 229 | 779 |
|  | - новое строительство |  | - | 550 | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | экз-ов | 9,0 | 84,7 | 84,7 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 9,0 | 84,7 |
|  | - новое строительство |  | - | 75,7 | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. площади пола | 169,7 | 3277,7 | 3719,7 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 169,7 | 3277,7 |
|  | - новое строительство |  | - | 3108 | 442 |
| 3.8 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | кв.м. | 612 | 16712 | 20712 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 612 | 16712 |
|  | - новое строительство |  | - | 16100 | 4000 |
| 3.9 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб.мест | - | 73 | 73 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | 73 | - |
| 3.10 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 198,3 | 868,3 | 3173,3 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 198,3 | 868,3 |
|  | - новое строительство |  | - | 670 | 2305 |
| 3.11 | Отделения, филиал банков, в т.ч. | объект | - | 6 | 6 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 6 |
|  | - новое строительство |  | - | 6 | - |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.13 | Полиция, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 23,11 | 28,82 | 28,82 |
| 5.1.2 | Федерального значения | км | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
| 5.1.1 | Регионального значения | км | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 5,81 | 11,52 | 11,52 |
| 5.2 | Железнодорожный транспорт | км | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 5.3 | Трубопроводный транспорт | км | 15,99 | 18,76 | 18,76 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление | куб. м./в сутки | 314,4 | 1085,3 | 3600,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 144,7 | 639,5 | 2479,7 |
| 6.3 | Обращение с отходами |  |  |  |  |
|  | Объем ТКО | т/год | 288,68 | 1038,10 | 4096,73 |
|  | Контейнеры для ТКО | шт. | - | 42 | 165 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | - | 14 | 4 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. нм3/год | 176,44 | 641,74 | 2362,14 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 1817,69 | 7047,32 | 26499,06 |
|  | Расчетная мощность | кВт |  |  |  |
|  | Общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 434,96 | 1673,21 | 6277,75 |
| 6.7. | Слаботочные сети |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | шт. | - | 680 | 2548 |
| 7. | ПМ ГО ЧС |  |  |  |  |
|  | Оповещение (РСУ) | шт. | - | 5 |  |
|  | ДПО | шт. | 1 | 1 |  |
|  | Пирсы пожарные | шт. | - | 1 |  |

# 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 5.1

Таблица внесения изменений в генеральный план на основании обращения Исполнительного комитета Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Значение мероприятия | Мощность | Сроки реализации | Ссылка на раздел | Внесение изменений | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карьер ООО «Риса» на земельных участках с кадастровыми номерами 16:18:250101:211, 16:18:250101:212 | Новое строительство, перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с установлением вида разрешенного использования | Местное | 20,57 га | До 2020 г. | ПЗ, Обосновывающие материалы. Раздел 3.2.1. «Развитие промышленного производства». Раздел 4 «Технико-экономические показатели». ПЗ, Положение о территориальном планировании. Раздел 1.2 «Мероприятия по развитию промышленного производства. Раздел 2 «Технико-экономические показатели». | Размещение карьера, перевод земельных участков под размещение карьера | Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан о разработке проекта внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района от 13.02.2018 г. №175 |
| 2 | Придорожный сервис на земельном участке с кадастровым номером 16:18:110501:1155 | Новое строительство, перевод земельного участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с установлением вида разрешенного использования | Местное | 1,10 га | До 2020 г. | ПЗ, Обосновывающие материалы. Раздел 3.6 «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры Поспеловского сельского поселения». Раздел 4 «Технико-экономические показатели». ПЗ, Положение о территориальном планировании. Раздел 1.7 «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры Поспеловского сельского поселения». Раздел 2 «Технико-экономические показатели». | Размещение придорожного сервиса, перевод земельных участков под размещение придорожного сервиса | Письмо исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан о разработке проекта внесения изменений в генеральный план Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района от 29.08.2018 г. №3443 |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006 г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006 г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2013 №1780-р «Пообъектное распределение средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2008 г., 22 мая 2010 г., 30 декабря 2014 г.).

- Закон Республики Татарстан №90-ЗРТ от 18 ноября 2011 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г. с изменениями и дополнениями от 28.07.2015 г., 09.08.2016 г.).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. Постановлением от 15.05.2013 г. №26 с изменениями и дополнениями от 20.07.2015 г., 27.08.2015 г.).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением от 29.12.2010 №189, с изменениями и дополнениями от 29.05.2011 г., 25.12.2013 г., 24.11.2015 г.).

- СанПиН 2.4.4.3172-14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. Постановлением от 04.07.2014 г. №41).

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. Постановлением от 18.05.2010 №58 с изменениями и дополнениями от 04.03.2016 г., 10.06.2016 г.).

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение» (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г., 25 апреля 2014 г.).

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

Федеральные программы

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г. №598 (с изменениями и дополнениями от 2 августа 2017 г.).

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023 (с изменениями и дополнениями).

- Перечень создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3170-р.

- Перечень учреждений социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3157-р.

- Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 г. №2987-р.

- Перечень блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2017 г. №3225-р (с изменениями от 26.12.2017 г. №3618-р).

- Перечень спортивных объектов, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2016 г. №3597-р.

- Инвестиционная программа Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан в рамках программы «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем граждан в Республике Татарстан на 2017 год», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2017 г. №24.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3221-р (с изменениями от 28.12.2017 г. №3660-р).

- Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 г. №3178-р.

- Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2017 г. №3329-р.

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 г. №2959-р (с изменениями от 25.01.2017 г.).

- Перечень амбулаторно-поликлинических учреждений, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3219-р.

- Перечень объектов здравоохранения (модульные врачебные амбулатории, модульные ФАПы), здания которых подлежат капитальному ремонту, с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3166-р.

- Перечень блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения и оснащение их оборудованием в сельских населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан на 2018 год, подлежащих строительству за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.05.2017 г. №968-р.

- Перечень зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан, подлежащих строительству и капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3223-р.

- Перечень зданий многофункциональных центров, подлежащих строительству, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3220-р.

- Перечень помещений муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 г. №2992-р.

- Перечень зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2017 г. №3057-р.

- Перечень коровников на 100 и 200 голов, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 г. №3174-р.

- Перечень зернотоковых хозяйств, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3167-р.

- Перечень машинно-тракторных парков, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2017 г. №3071-р.

- Перечень овощекартофелехранилищ, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2017 г. №2951-р.

- Перечень силосно-сенажных траншей мощностью 1 тыс.тонн и более, подлежащих строительству в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3169-р.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Елабужского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 15.08.2017 г. № 577).

- Схема территориального планирования Елабужского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2017 году;

- Генеральный	 план Поспеловского сельского поселения, утвержденный Решением Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан» от 06.02.2018г. №116.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.

( Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

- В соответствии с Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов принимается в автоцистерны – 100% объема